## Slide 1: 从逻辑门到计算机： 计算机组成原理实验
谭志虎 stan@hust.edu.cn
长沙

## Slide 2
实践是内容最丰厚的教科书
实践是能力培养最好的课堂

## Slide 3: 计算机专业硬件实验方式
传统分离元件连线实验
  轻设计，调试难，指导难，验收难，成本高，场地大
FPGA开发板模式
  重设计，调试难，指导更难，验收简单，抄袭易，场地小
  学习周期长，需重构课程教学体系
Logisim虚拟仿真实验
  重设计，调试易，指导易，验收易，零成本，难抄袭，场地不限
  设计与实现分开
    先在logisim平台设计仿真
    实验台或FPGA开发板实现
Chart: 
| 实验箱 | FPGA开发板 | 其他仿真平台
 | 0.659 | 0.22 | 0.121

## Slide 4: 三种实验模式优势互补？？？

## Slide 5: MegaProcessor 4.2万晶体管手工打造CPU
James Newman
2012~2016

## Slide 6: MegaProcessor
二进制加法器，逻辑门采用晶体管焊接完成
每个逻辑门输入输出，存储器单元输出连接LED直观展示
14000三极管，历时4年，耗资4万英镑
外部32K内存使用IC芯片实现
500W ，频率可调节1HZ-8KHZ
最快频率足够玩俄罗斯方块

## Slide 7: MegaProcessor www.megaprocessor.com

## Slide 8: 8位加法器

## Slide 9: ALU

## Slide 10: Register File

## Slide 11: Memory

## Slide 12: MegaProcessor
Processor | MIPS | Transistor gates | Clock speed | Year launched
Mega Processor | 0.02 | 14,000 | 20kHz | 2016
Intel 8080 | 0.29 | 4,500 | 2MHz | 1974
MOS 6502 | 0.43 | 3,510 | 1MHz | 1975
Zilog Z80 | 0.58 | 8,500 | 4MHz | 1976
Motorola 68000 | 1.4 | 68,000 | 8MHz | 1979
Intel 286 | 1.28 | 134,000 | 12MHz | 1982
Intel i386DX | 2.15 | 275,000 | 16MHz | 1985
Acorn ARM2 | 4 | 25,000 | 8MHz | 1986
Intel i486DX | 8.7 | 1,180,000 | 25MHz | 1989
Toshiba MIPS R4000 | 50 | 1,300,000 | 50MHz | 1991

## Slide 13: 传统硬件实验的没落

## Slide 14: Logisim平台
JAVA程序，跨平台，开源
  WIN，MAC，Linux
  目前已经停止更新，github上衍生出若干版本
  Logisim-evolution 可嵌入VHDL模块
  有BUG，但完全可用
    如大范围元件移动，重启即可
用于数字电路开发、CPU设计的仿真软件
  仿真直观，调试简单
  易学易用-1小时上手
  全球几百所高校采用
    伯克利分校CS61C课程
    国防科大，北航，中国地质大学
Surface等高分辨率机器设置

## Slide 15: Logisim实验特色
采用原理图方式进行设计
支持子电路封装，易于扩展构建复杂数字电路系统 (CPU)
延续了数字逻辑课程中数字电路设计方法
  有利于培养学生硬件设计思维
  回避了硬件描述语言过于抽象、硬件设计程序化的问题。
简单易学，易于调试、零实验成本，无场地和人员要求

## Slide 16: 华中科技大学计算机组成原理教学基本情况
理论课时48学时
单元实验16学时，课外16学时（小班教学，一班一老师）
  校验编码流水传输实验（汉字编码转换，校验码CRC，海明二选一）
  运算器实验（快速加法器，阵列乘法器，MIPS ALU，一位乘法器）
  存储器实验（存储扩展，MIPS寄存器文件，Cache实现）
  CPU设计（MIPS 多周期微程序，多周期硬布线）
课程设计32学时（停课两周，集中完成）
  MIPS单周期CPU（24条共同指令+4条差异化指令）
  理想流水线、气泡流水线、重定向流水线
  单周期中断机制实现、流水中断机制实现
  动态分支预测机制实现
  Logisim+FPGA双方案可选

## Slide 17: 目录
运算器实验
存储系统实验
CPU设计实验
数据表示实验

## Slide 18: 一、数据表示实验
数据表示程序验证性实验 （学生课后学习辅助材料）
汉字编码转换实验（5分钟）
校验码实验 (2选1)
  海明编码设计实验（8小时）
  CRC编码设计实验（10小时）
编码流水传输实验（1小时）

## Slide 19: 2.1.2 汉字表示法
机内码：计算机内存储和处理汉字时使用的编码
  GB2312标准, 16位表示, 又称为国标码或国际交换码
  与ASCII码严格区分，最高有效位MSB=1
  与区位码之间简单对应 GB2312 汉字内码=区位码+0xA0A0
    94*94矩阵 区位码（行---区，列---位，编号从1开始）
字模码是用点阵表示的汉字字型代码，是汉字的输出形式。
  字模点阵的信息量很大，所占存储空间也很大。
  字模点阵只能用来构成汉字库，不能用于机内存储

## Slide 20: 汉字显示测试 （1号文件汉字显示 子电路）
工具批量获取GB2312机内码
机内码
区位码
字形码

## Slide 21: 汉字编码转换实验
学生理解汉字机内码、区位码，能通过工具批量获取GB2312机内码，并利用简单电路实现GB2312编码与区位码的转换；
学生了解字形码显示的基本原理，能在实验环境中实现汉字GB2312编码的点阵显示;

## Slide 22: 一、数据表示实验
数据表示程序验证性实验 （学生课后学习辅助材料）
汉字编码转换实验（5分钟）
校验码实验 (2选1)
  海明编码设计实验（8小时）
  CRC编码设计实验（10小时）
编码流水传输实验（1小时）

## Slide 23: 海明校验码实验
分组交叉奇偶校验法
  将编码中的数据位分成r个校验组，组内采取奇偶校验，每组一个校验位，r位校验位，生成r位检错码。r>1
检错码的值表示编码中出错数据位
  全部检错码为0 数据正常
  可检错，也可纠错
每一数据位至少参加2个校验组
  一位出错，可引起多个检错码的变化。

## Slide 24: 实验目的
学生掌握海明码设计原理与检错纠错性能，能独立设计实现汉字GB2312编码的海明校验编码体系，并最终在实验环境中利用硬件电路实现对应的编解码电路。

## Slide 25: 海明编码规则
需要学生完成（16,5）海明编码的设计
根据海明编码规则完成此表，得到各组校验位逻辑表达式
为区分一位错和两位错，额外引入第22位：总校验位P6
 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21
位置码 | 00001 | 00010 | 00011 | 00100 | 00101 | 00110 | 00111 | 01000 | 01001 | 01010 | 01011 | 01100 | 01101 | 01110 | 01111 | 10000 | 10001 | 10010 | 10011 | 10100 | 10101
对应位 | P1 | P2 | D1 | P3 | D2 | D3 | D4 | P4 | D5 | D6 | D7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G1组 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G2组 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G3组 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G4组 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G5组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26: 海明编码电路实现
在海明编码电路中实现对应的逻辑关系
16位原始数据  22位海明码

## Slide 27: 海明解码电路实现
在海明解码电路中实现对应的逻辑关系
  导教班版本已经给出部分逻辑，生成了所有的检错码
  请大家在已有逻辑基础上给出如下输出的逻辑实现（假设无三位错）
    无错误标识、1位错标识、2位错标识

## Slide 28: 海明校验编解码传输测试（1号文件 海明传输测试2）

## Slide 29: 一、数据表示实验
数据表示程序验证性实验 （学生课后学习辅助材料）
汉字编码转换实验（5分钟）
校验码实验 (2选1)
  海明编码设计实验（8小时）
  CRC编码设计实验（10小时）
编码流水传输实验（1小时）

## Slide 30: 五段流水线模拟
驱动时钟，观察数据在流水中的传递情况

## Slide 31: 海明编码流水传输测试

## Slide 32: 海明编码流水传输实验---无重传机制

## Slide 33: 海明编码流水传输测试
五段流水传输：取数、编码、传输、解码、显示
  发生1位错，海明编码可自动纠错
  发生两位错，且当前传输数据有效，则需要发送方重传
    为保证传输顺序，清空中间段数据，发送端回滚地址

## Slide 34: 海明编码流水传输测试
重传机制（保证接收端接收顺序和ROM中一致）
  清空中间段数据（气泡逻辑） 类似指令流水线分支处理
  地址+1  地址 – 3 增加多路选择器
  暂停显示阶段的动作（Stall信号控制） 类似指令流水线数据相关处理

## Slide 35: 海明编码流水传输实验---二位错重传

## Slide 36: 一、数据表示实验
数据表示程序验证性实验 （学生课后学习辅助材料）
汉字编码转换实验（5分钟）
校验码实验 (2选1)
  海明编码设计实验（8小时）
  CRC编码设计实验（10小时）
编码流水传输实验（1小时）

## Slide 37: CRC校验实验
学生掌握CRC循环冗余校验码的基本原理，能看懂串行CRC编解码电路，并利用所学数字逻辑知识设计实现GB2312编码16位数据的并行CRC编解码电路。

## Slide 38: CRC校验实验
CRC编码电路
0
…
0
余数
ak
a2
a1
…
ak
a2
a1
…
...
b1
br
CRC校验码
原始数据
编码
发送方
ak
a2
a1
…
CRC校验码
原始数据
解码
接收方
...
g0
g2
gr
CRC解码电路
...
s1
sr
生成多项式
不可靠传输
决策逻辑
接收
拒绝
余数
ck
c2
c1
…
...
d1
dr
r个零

## Slide 39: CRC串行编码电路(时序逻辑)
触发器初始状态为0
Q4=0时，不够除，下一个脉冲，数据左移一位
Q4=1时，够除，商上一，作模二的减法，
有异或门的位置相当于生成多项式为1的位置，作异或运算，
无异或门的位置，相当于多项式为零的位置
G(X)=X4+X+1 10011
x
x0
x2
x3
x4

## Slide 40: 并行CRC编码
  (7，4）CRC编码，生成多项式G(x)=1011，原始数据M(x)=1101
  只需事先求解1000, 0100, 0010, 0001四个数对生成多项式的余数
  即可利用组合逻辑获得任意4位数据对生成多项式的余数

## Slide 41: （16,5) CRC编码
选择合适的生成多项式
  不是任意的表达式都可以做生成多项式
  教材中给出了生成多项式的参考表
求解0000 0000 0000 0001的CRC余数R1
  左移5位，除以生成多项式，得到余数R1
求解0000 0000 0000 0010的CRC余数R2
  将R1左移1位，除以生成多项式，得到余数R2
利用余数循环的原理求解其他余数R1~R16
根据R1~R16构建CRC并行编码、解码电路 (组合逻辑)

## Slide 42: CRC编解码传输测试（汉字显示）