## Slide 1
2.计算机数据表示方法
谭志虎 2017-10
Notes: 1

## Slide 2: 本章主要内容
2.1 非数值数据表示法
2.2 数值数据表示法
2.3 数据信息的校验

## Slide 3: 数据表示 Data Representation
非数值数据 Qualitative
  C语言 char型
数值数据 Quantitative
  整数 Integers
    Signed / Unsigned
    C语言 short int long 型
  非整数 Non-integers (Real)
    Signed / Unsigned
    C语言 float double 型
    int8_t uint8_t int16_t uint16_t
    int32_t uint32_t int64_t uint64_t
    汇编语言有无数据类型？

## Slide 4: C99 stdint.h
ypedef signed char int8_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef short int16_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef int int32_t;
typedef unsigned uint32_t;
typedef long long int64_t;
typedef unsigned long long uint64_t;

## Slide 5: 2.1 非数值数据表示法
字符表示法 characters
汉字表示法 Chinese characters

## Slide 6: 2.1.1 Character representation …
如何使用数值表示字符数据
Standards
  ASCII-American Standard Code for Information Interchange (ANSI 7bits)
  EBCDIC-Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code (IBM 8bits)
  Unicode

## Slide 7: 128 Standard ASCII codes
52 Letters
  a-z, A-Z
10 Digits
  0-9
34 Symbols
  ! @ # $ % ^ & * ( ) …
32 Control characters
  <CR> <BEL> <ESC> <LF> …

## Slide 8: ASCII
使用7bit表示128个字符
  From 000 0000 to 111 1111 27=128
注意：ASCII中的数字字符和数字本身不相等
几乎所有计算机均支持该代码集
但不是所有语言都能用128个字符表示
8Bit???
MSB=0

## Slide 9: Terminology
计算机利用寄存器存储数据
寄存器中每个位称bit (Binary DigiT)
最高有效位 (MSB) 最低有效位 (LSB)
1
1
0
1
1
0
0
1
7
6
5
4
3
2
1
0
MSB
Most significant bit
LSB
Least significant bit

## Slide 10: 2.1.2 汉字表示法
8 位数据仅能表示256个字符，常用汉字6000多个，故其无法表示汉字
GB2312国家标准
  1981年, 16位表示,又称为国标码或国际交换码
    一级常用汉字3755个，按汉语拼音排列
    二级常用汉字3008个，按偏旁部首排列
    非汉字字符682个
  94*94矩阵 区位码（行---区，列---位）
    一级汉字 16-55区 二级汉字 56-87区
    三级汉字 1-9区 用户自定义10-15区

## Slide 11: 汉字机内码
计算机内存储和处理汉字时使用的编码
  与ASCII码严格区分
  与区位码之间简单对应
汉字内码=区位码+0xA0A0
与ASCII字符的区别，最高有效位MSB=1

## Slide 12: 字模码
字模码是用点阵表示的汉字字型代码，是汉字的输出形式。
字模点阵的信息量是很大的，所占存储空间也很大。以16*16为例，每个汉字要占用32个字节，
因此字模点阵只能用来构成汉字库，而不能用于机内存储

## Slide 13: 汉字标准
GB2312-1980(GB0)(简体)
  6763个汉字
GB13000-1993
  20902个汉字 (Unicode 1.1版本)
汉字扩展规范GBK1.0 标准1995（非国家标准）
  21003个字符（兼容GB2312）
GB18030-2000(1/2/4字节编码)
  27484汉字 （向下兼容GB2312 GBK，GB13000）

## Slide 14: Charset
<META content="text/html; charset=gb2312"
… http-equiv=Content-Type>
charset=gb2312 简体中文 charset=big5 繁体中文 charset=EUC_KR 韩语 charset=Shift_JIS 或 EUC_JP 日语 charset=KOI8-R/Windows-1251俄语 charset=iso-8859-2 中欧语系 charset=utf-8 unicode多语言

## Slide 15: Unicode www.unicode.org
用于克服字符数字的限制
为所有语言中的字符分配唯一的代码
16 bit 字符集，65536 Unicode 字符
提供唯一的代码
  不论任何平台
  不论任何程序
  不论任何语言

## Slide 16: Universal Character Set ISO
UCS
  ISO 10646
  UCS-2 UCS-4
UTF (Unicode Transform format)
  UTF-7
  UTF-8
  UTF-16

## Slide 17: 记事本编码区别？
字符编码笔记：ASCII，Unicode和UTF-8
http://www.ruanyifeng.com/blog/2007/10/ascii_unicode_and_utf-8.html

## Slide 18: 2.2 数值数据表示方法
计算机数值数据表示的特点
进位制数
数的定点、浮点表示
机器数

## Slide 19: 计算机数据编码需要考虑的因素
数的类型(小数、整数、实数和复数）
数值范围, 数值精度
少量简单的基本符号表示大量复杂的信息
状态简单,电路实现简单
运算方便
数值存储和处理所需的硬件代价

## Slide 20: Human vs. Computer
人们日常生活采用10进制
  天生10个手指
计算机采用二进制
  计算机采用电子开关
  开关仅仅包括两个状态 ON OFF

## Slide 21: 不同进制编码特点
十进制
  0123456789共10种状态，状态过多
  运算组合状态过多
    10进制加法组合数=C102++10=10*9/2!+10=55
    8进制 36 种 2进制 3 种
二进制
  符号数最少，“0、1” 物理上容易实现，
  可以表示任何对象(字符，数值，逻辑值)
  运算规则简单
    0+1=1+0=1 1+1=0 0+0=0
    仅仅三种运算规则，一个异或门即可完成该运算

## Slide 22: 进制表示
  N 代表一个数值 r 是这个数制的基(Radix)
  i 表示这些符号排列的位号 Di 是位号为i的位上的一个符号
  ri 是位号为i的位上的 1 代表的值
  Di*ri 是第i位的所代表的实际值 ， 表示m+k+1位的值求累加和
(10456)10＝1×104＋0×103 ＋4×102＋5×101＋6×100
(0xF96)16＝F×162＋9×161 ＋6×100
(10010001)2＝1×27＋0×26 ＋0×25 ＋1×24 ＋0×23
＋0×22 ＋0×21 ＋1×20

## Slide 23: 进制转换
二进制数转八进制
二进制数转十六进制
二进制数转十进制
十进制数转二进制

## Slide 24: 二到八或十六进制转换
二进制转到八进制 从小数点向左右三位一分组
  (10 011 100 . 01)2
  (10 011 100 . 010)2 = ( 234 . 2 )8
二进制转十六进制 从小数点向左右四位一分组
  (1001 1100 . 01)2
  (1001 1100 . 0100)2 = ( 9C . 4 )16
  小数部分不足位数要补零凑足，则出错。

## Slide 25: 十进制转二进制
整数部分除2取余 小数部分乘2取整
2
1 1
2
2
2
5
2
1
0
1
1
0
1
0.625 * 2
1
0.25 * 2
0
0.5 * 2
1
0.0
除尽为止 1011
低
高
高
低
求得位数满足要求为止

## Slide 26: 进制转换的简单运算方法
－17/128的二进制表示方法???
大数的转换方法，记住几个常用的2的幂
  25＝32 26＝64 27＝128 28＝256 29＝512
  210＝1024(1Kilo) 211＝2048 212＝4096
  213＝8192 214＝16384 215＝32768
  216＝65536 220＝1048576(1Mega)
  230＝1073741824(1Giga) 240＝1Tera
  更大的单位是多少？
  250＝1 Peta 260＝1 Exa 270＝1 Zetta 280＝1 Yotta
MEMORIZE!

## Slide 27: 几个简化运算的例子
130=?
=128+2=10000010
65539=?
=65536+3=10000000000000011
2010=?
=2047-37=111111111111-32-4-1
111111110111＝?
＝212-1-8
17/128=10001/10000000=0.0010001

## Slide 28: Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, Yotta physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html
1TB=???Byte
1TB drive＝1 x 1012 ＝931 x 230 bytes
1Mbits/s=???
1 Mbit/s = 106 bps
硬盘厂商及通讯行业是计算机行业唯一使用SI因子的

## Slide 29: 1999 New IEC Standard Prefixes
SI (International System of Units )仅指10进制
234可以访问多少存储单元?
2.5 TiB存储空间需要多少地址线进行译码？
MEMORIZE!

## Slide 30: 2.2 数值数据表示方法
计算机数值数据表示的特点
进位制数
数的定点、浮点表示
机器数

## Slide 31: 2.2.1 数的定点、浮点表示方法
定点表示 (小数点位置固定的数)
  定点整数
  定点小数
  仅能表示纯小数及纯整数
浮点表示（解决小数点问题）
机器数？（解决符号问题）

## Slide 32: 定点整数
  符号位
  小数点位置
  数值部分
X0
X1
X2
X3
…
…
…
Xn
X0
1
1
1
…
…
…
1
X0
0
0
0
…
…
…
0
0 ≤|X|≤2n-1
上溢
最高有效位
最低有效位

## Slide 33: 定点小数
  符号位
  小数点位置
  数值部分
X0
X1
X2
X3
…
…
…
Xn
X0
1
1
1
…
…
…
1
X0
0
0
0
…
…
…
0
0≤|X|≤1-2-n
下溢/上溢
最低有效位
最高有效位

## Slide 34: 计算机中数据如何存储？
1 main()
2 {
3 char a=127,b=128,c=129; //8bits
4 printf("\n%d ",a);
5 printf("\n%d ",b);
6 printf("\n%d ",c);
7 return();
8 }
127
-127
-128
？？？？
机器数表示问题

## Slide 35: 2.2 数值数据表示方法
计算机数值数据表示的特点
进位制数
数的定点、浮点表示
机器数

## Slide 36: 2.2.2 机器数/机器码
真值 (书写用)
  将用+ -表示正负的二进制数称为符号数的真值
机器不能识别书写格式，计算机如何表示负数？
机器码 (机器内部使用)
  将符号和数值一起编码表示的二进制数称为机器码
四种机器码
  原码 Signed magnitude 反码 One’s complement
  补码 Two’s complement 移码 Biased notation

## Slide 37: 原码表示法（Signed magnitude）
计算机如何表示数的正负?
增加符号位 Add a sign bit
最高位为符号位，0为正，1为负，数值位不变
[X] 原=
X 0≤X<2n
2n－X -2n < X ≤ 0
[X] 原=
X 0≤X<1
1- X -1 < X ≤ 0

## Slide 38: 原码表示示例
[+0]原=0.000…0
[-0]原=1. 000…0
[-0.1111]原 = 1.1111
[ 0.1111]原 = 0.1111
[ 1110]原 = 01110
[-1110]原 = 11110

## Slide 39: 原码表示区间
定点小数x0.x1x2…xn
  -0.11…1 ~ +0.11…1
  [-(1-2-n),1-2-n] 或 (-1,1)
定点整数x0x1x2…xn
  -011…1 ~ +011…1
  [1-2n, 2n-1] 或 (-2n, 2n )
对称区间

## Slide 40: 原码特性
直观易懂
  第一位为符号位
  其他为数值位
正零负零两个零
加、减运算方式不统一
  符号相异加法不能直接运算
  特别当 a<b时，实现 a-b比较困难
从50年代开始，整数都采用补码来表示
但浮点数的尾数用原码定点小数表示
010110012 = 8910
+ 110011012 = -7710
001001102 = 3810

## Slide 41: 反码表示法
所谓反码，就是二进制的各位数码取反
符号位表示方法与原码相同
Example: 710 = 001112
-710 = 110002
Called One’s Complement
[+0]反=0.000…0 [-0]反=1.111…1
[0.1111]反=0.1111 [-0.1111]反=1.0000
[1110]反=01110 [-1110]反=10001

## Slide 42: 反码表示法…
[X] 反=
X 0≤X<2n
2n+1－1+X -2n < X ≤ 0
[X] 反=
X 0≤X<1
2 - 2－n+X -1 < X ≤ 0

## Slide 43: 反码公式证明
定点小数
-1<x<=0时
  假设 x=-0.x1x2…xn
  假[x]反= 1.x1x2…xn
  [x]反+|x|=1.11…1
  =1.11…1+0.00…1-0.00…1
  =10.00…0-0.00…1
  =2-2-n
[x]反=2-2-n-|x|=2-2-n+x
定点整数证明方法相同

## Slide 44: 反码表示区间
定点小数x0.x1x2…xn
  -0.11…1 ~ +0.11…1
  [-(1-2-n),1-2-n] 或 (-1,1)
定点整数x0x1x2…xn
  -011…1 ~ +011…1
  [1-2n, 2n-1] 或 (-2n, 2n )
对称区间

## Slide 45: 反码特性
两个零
求反用逻辑门容易实现
运算仍然很复杂

## Slide 46: 有趣的时钟
9与-3、21等效
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9

## Slide 47: 同余的概念
假定有两个数a和b，若用某一个整数m去除，所得的余数相同，就称a,b两个数对m同余,记作：
a≡b (mod m) 模为m
假设X,Y,Z三个数，满足下列关系：Z=nX+Y (n为整数),则称Z和Y对模X是同余的，记作：
Z≡Y (mod X) Y≡Z (mod X)
以12为模 9 ≡ 12+9 ≡ 24+9 ≡ 36+9
9 ≡ 21 ≡ 33 ≡ 45 ≡ -3 ≡ 12-3 ≡ 9

## Slide 48: 例子
7+(-3)
=7+(12-3)
=7+9
=16
=4
表示负数的时候如利用模的性质转换成正数，即可将原码运算中的减法转换成加法运算

## Slide 49: 补码公式（模？）
[X] 补=
X 0≤X<2n
2n+1+X -2n≤X<0
[X] 补=
X 0≤X<1
2+X -1≤X<0
一个负数的补码等于模减该负数的绝对值。

## Slide 50: 补码与反码的关系
定点小数时
[x]反=2-2-n+x
[x]补=2+x
=(2-2-n+x)+2-n
=[x]反+2-n
整数时
[x]反=2n+1-1+x
[x]补=2n+1+x
=(2n+1-1+x)+1
= [x]反+1

## Slide 51: 补码编码的简便方法
正值直接取其原来的二进制码，符号位为0
负值则逐位取反，末位LSB加1。符号位为1
扫描法？
[-10101010]补
  =1 01010101+1
  =1 01010110
[-0.010101]补=1.101011

## Slide 52: 例子
X=+0.11111111
[X]补 =???
[X]补 =0.11111111
X=-0.11111111
[X]补 =???
[X]补 =1.00000000
+0.00000001
=1.00000001
X=-0.00000000
[X]补 =???
[X]补 =1.11111111
+0.00000001
=10.00000000
=0.00000000

## Slide 53: 补码特性
零有唯一的表示方式
[＋0.0000]补= [-0.0000]补= 0.0000
-1.0的补码
[－1.0000]补= 0.1111+0.0001=1.0000
2+X=2-1=1
补码相对原码少一个负零，多一个负一，

## Slide 54: 补码表示区间
定点小数x0.x1x2…xn
  -1.00…0 ~ +0.11…1
  [-1,1-2-n] 或 [-1,1)
定点整数x0x1x2…xn
  -100…0 ~ +011…1
  [-2n, 2n-1] 或 [-2n, 2n )
非对称区间

## Slide 55: 双符号位补码（变形补码） 模=？
例： 0001010110 1101010001
[X] 补=
X 0≤X<2n
2n+2+X -2n≤X<0
[X] 补=
X 0≤X<1
4+X -1≤X<0
例： 00.01010110 11.01010001

## Slide 56: 补码加减法的实现
[X + Y]补= [X]补+ [Y]补
[X-Y]补= [X]补+ [-Y]补
[-Y]补= [[Y]补]补
对 [Y]补逐位取反, 再在最低位加 1

## Slide 57: 补码加减法运算实例
x=0.1011 y= -0.0101 用模4补码 求x+y x-y
[x]补 = 00 1011, [y]补 = 11 1011
[-y]补 = 00 0101
00 1011
+
11 1011
100 0110
x+y
00 1011
+
00 0101
01 0000
x-y

## Slide 58: 补码表示中的符号位扩展
由 [X]补 求 [X / 2]补
原符号位不变，符号位与数值位均右移一位，
[X]补 =10010 则 [X/2]补 =11001 符号向右扩展
[2x]补=? 左移，末位补零，符号变化溢出
不同位数的整数补码相加减时，如何运算
0101010111000011
+
10011100
??????????????????
0101010111000011
+
00011100
???????????????????

## Slide 59: 补码表示中的符号位扩展…
不同位数的整数补码相加减时
  位数少的补码符号位向左扩展
  一直扩展到符号位对齐。
0101010111000011
+
1111111110011100
0101010101011111
0101010111000011
+
10011100
？

## Slide 60: 补码特性
唯一的零
符号位可以直接参与运算
减法可以变成加法，运算电路统一
负数比整数多一个
Two’s complement is the standard for integer !!

## Slide 61: 移码表示法 Biased/Excess Notation
定义
[x]移 = 2n+x -2n ≤ x < 2n
保持数据原有大小顺序，便于进行比较操作。
与补码的符号位相异，数据位相同？
  X=+10101 [X]移 =25+10101=110101
  X=-10101 [X]移 =25-10101＝001011
仅用于表示整数，通常表示浮点数的阶码

## Slide 62: 不同机器码公式对比
 | -2n< x ≤0 | -1< x ≤ 0 | x ≥ 0
原码 | 2n−x | 1−x | x
反码 | 2n+1−1 + x | 2−2-n+x | x
补码 | 2n+1+ x | 2 + x | x
移码 | 2n+ x | 无 | 2n+ x

## Slide 63: 定点数机器码表示范围
n+1位定点数，数据位n位
定点整数
定点小数
原码反码
补码
  [1-2n, 2n-1]
  [2-n-1, 1-2-n]
  [-2n, 2n-1]
  [-1, 1-2-n]
移码
  [-2n, 2n-1]
  小数无移码
  (-2n, 2n)
  (-1, 1)
  [-2n, 2n)
  [-1, 1)
  [-2n, 2n)

## Slide 64: 机器码小结
MSB表示数符
4种定点编码方式
  原码 用来表示浮点（实）数的尾数
  反码 已不用于表示数值数据
  补码 50年代开始成为整数标准
  移码 用于浮点数阶码
补码优势
  模运算，加、减运算统一
  唯一0，方便使用

## Slide 65: C语言中的机器码？
main()
{
char a=127,b=128,c=129;d=257
printf("\n%d ",a);
printf("\n%d ",b);
printf("\n%d ",c);
printf("\n%d ",d);
return(0);
}
127
-127
-128
？？？？
机器码赋值
真值输出
变量a，b,c机器码实际存储值是多少？
1

## Slide 66: 变量内存值？
char 127 = 127 = 7F
char 128 = -128 = FFFFFF80
char 129 = -127 = FFFFFF81
8081-FF7F
机器码赋值
真值输出
机器码输出
内存输出

## Slide 67
a=127;
b=128;
c=129;
d=-1;
aedx
aeax
edx形参
eax形参
打印格式地址形参
调用printf
变量a，b,c,d内存地址为啥不连续？

## Slide 68: C语言中的定点数
无符号整数
  unsigned char
  unsigned short
  unsigned int
  一般用于地址运算，编号表示
有符号整数
  char short int long
  采用补码表示
无符号整数的最大值大于位数相同的带符号整数的最大值
  8位无符号整数最大是255（1111 1111）
  8位带符号整数最大为127（0111 1111）

## Slide 69: 32 位补码表示范围
[-231，231-1]
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = 0ten 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = + 1ten 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010two = + 2ten ... 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = + 2,147,483,646ten 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = + 2,147,483,647ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = – 2,147,483,648ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = – 2,147,483,647ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010two = – 2,147,483,646ten ... 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101two = – 3ten 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = – 2ten 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = – 1ten
maxint
minint

## Slide 70: Limits of exact-width integer types
// c99 stdint.h
#define INT8_MIN (-128)
#define INT16_MIN (-32768)
#define INT32_MIN (-2147483647 - 1)
#define INT64_MIN (-9223372036854775807LL - 1)
#define INT8_MAX 127
#define INT16_MAX 32767
#define INT32_MAX 2147483647
#define INT64_MAX 9223372036854775807LL
#define UINT8_MAX 0xff /* 255U */
#define UINT16_MAX 0xffff /* 65535U */
#define UINT32_MAX 0xffffffff /* 4294967295U */
#define UINT64_MAX 0xffffffffffffffffULL
why not -2147483648?

## Slide 71: 32位机器上的程序
main()
{
int x=-1;
unsigned u = 2147483648;
printf (" x = %u = %X = %d\n",x,x,x);
printf (" u = %u = %X = %d\n",u,u,u);
return;
}
机器码输出
真值赋值
x = 4294967295 = FFFFFFFF = -1
u = 2147483648 = 80000000 = -2147483648

## Slide 72: C语言程序中的整数
常数后面加u”或“U”表示无符号数
若同时有无符号和带符号整数，将带符号整数强制转换为无符号数
以下表达式在32位补码机器上执行，结果是什么？
-1 < 0U
  False 11…1B (232-1) > 00…0B(0)
2147483647 > (int) 2147483648U
…1 True B (231-1) > 100…0B (-231)
2147483647U > -2147483647 – 1
  False
2147483647 > -2147483647 – 1
True
2147483647 > -2147483648
  False
011…1B (231-1) < 100…0B(231)

## Slide 73: C编译器对常量的处理
2147483647> -2147483648 执行结果为false。Why
ISO C90
  2147483648为unsigned int型，
  求负后还是原值，按无符号数比较，
  0x7FFFFFFF 小于0x80000000，结果为false。
ISO C99
  2147483648为long long型，
  表达式按带符号整数比较，
  执行结果为True
C90范围 | 类型
0~231-1 | int
231~232-1 | unsigned int
232~263-1 | long long
263~264-1 | unsigned long long
C99范围 | 类型
0~231-1 | int
231~263-1 | long long
263~264-1 | unsigned long long

## Slide 74: C语言程序中的整数
2147483647> -2147483648 （false/True）
“int i=-2147483648;”
“2147483647>i”的执行结果为true。
  按int型比较，结果为true。
“ 2147483647 > -2147483647-1”？
  按int型比较，结果为true
  #define INT32_MIN (-2147483647 - 1)

## Slide 75: C语言中的整数小结
整数补码存储，表示，运算
C编译器根据常量值的大小自动匹配数据类型
  -2147483648被当成无符号数 (C90)
  #define INT32_MIN (-2147483647 - 1)
有符号和无符号共存时无符号优先
  -1 > 0U
整数变量初始化
  先按约定处理常量 转换成机器码 C90/99 有区别
  然后根据变量长度进行强制转换，位数超出的直接截去

## Slide 76: 一个奇怪的浮点运算程序
main()
{
double a,b,c; int d;
b=3.3; c=1.1;
a=b/c;
d=b/c;
printf("%f,%d",a,d);
if (3.0!=a)
printf("\nReally? 3.0!=a");
}
3.000000,2
??????????
Really?3.0!=a
二进制存储
浮点数并不能精确表示一些十进制数

## Slide 77: 一个奇怪的浮点运算程序
main()
{
float a,b,c; int d;
b=3.3; c=1.1;
a=b/c;
d=b/c;
printf("%f,%d",a,d);
if (3.0!=a)
printf("\nYeah!");
}
3.000000,2
??????????

## Slide 78: 浮点数如何表示?
参与运算的数据通常既包括整数也包括小数部分。
如何表示？
  最直接的办法----整数部分，小数部分分别表示？
    #define INT32_MAX 2147483647
    电子的质量 9×10-28g 太阳的质量2×1033g＝0.2×1034
    浪费存储空间，数据表示范围和精度均有限
有否更好的方法？

## Slide 79: 浮点数的规格化问题 normalization
0.05*101 50*10-2 5*10-1
0.01*21 1*2-2 0.1*2-1
尾数最高有效位为1的数称为规格化数。
为了数据表示的唯一性。
两种规格化数 1.XXXXX 0.1XXXXX
机器零：全部为0，特殊的数据编码

## Slide 80: 浮点数如何表示…
电子的质量 9×10-28g
太阳的质量2×1033g＝0.2×1034
科学记数法
  让数据表示唯一，规格化
  N=10E×M 1≤|M|＜10
  N=2E×M 1≤|M|＜2
科学记数法利用幂和尾数表示浮点数
  数据范围更大，精度更高
  数据表示唯一

## Slide 81: 浮点数的表示
N=Re×m=2E×M
=2±e× (±m) m的取值区间？
E0
E1
E2
…
…
…
Em
M0
M1
M2
…
…
…
Mn
  尾数值
  阶值
  阶符
  尾符

## Slide 82: 浮点数的表示范围
N=2E×M
E→+∞ 产生正上溢或者负上溢
E→ -∞ 产生正下溢或者负下溢
- 
+
负数
正数
0
负上溢
正上溢
负下溢
正下溢

## Slide 83: Range & precision
机器字长一定时，阶码越长，表示范围越大
尾码越长，精度是否越高？
浮点数表示范围比定点数大，精度高
E0
E1
E2
…
…
…
Em
M0
M1
M2
…
…
…
Mn
  尾数值
  阶值
  阶符
  尾符

## Slide 84: 例子（规格化）
8位定点小数可表示的范围
  0.0000001 --- 0.1111111 1/128 --- 127/128
设阶码2位，尾数4位（隐藏位，规格化）
  可表示2-11*1.0000 --- 211*1.1111
  0.001 --- 1111.1
设阶码3位，尾数3位（隐藏位，规格化）
  可表示2-111*1.000 --- 2111*1.111
  0.0000001 --- 11110000
  （…56,60,64,72…112,120,128,144,…224,240）
浮点数的密度与分布
n
2n
4n
8n
16n
0

## Slide 85: Range & precision
机器字长一定时，阶码越长，表示范围越大
阶码一定，尾码越长，精度是否越高！
浮点数表示范围比定点数大，精度高
阶码尾码长度应为多少合适？
E0
E1
E2
…
…
…
Em
M0
M1
M2
…
…
…
Mn
  尾数值
  阶值
  阶符
  尾符

## Slide 86: Father” of the IEEE 754 standard
80年代初，各机器内部浮点数表示还没有统一
相互不兼容，机器之间传送数据时，带来麻烦
1970年代后期, IEEE成立委员会着手制定浮点数标准
1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定
现在所有计算机都采用IEEE 754来表示浮点数
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/
ieee754status/754story.html
This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan.

## Slide 87: 浮点数标准 IEEE754
32/64位浮点数（Float/Double）
构成：阶码E，尾数M，符号位S
N = (-1)SX M X 2E
S(1bit) | E(23~30共8bit) | M(0~22共23bit)
S(1bit) | E(52~62共11bit) | M(0~51共52bit)

## Slide 88: 浮点数标准 IEEE754
规格化数(Normal) 双精度
(-1)s×1.m×2e-127 (-1)s×1.m×2e-1023
非规格化数(Subnormal)(e=0)
(-1)s×0.m×2-126 (-1)s×0.m×2-1022
尾数部分采用原码表示，故表示范围对称
emin=1, emax=254/2046
规格化数最高数字位恒为1
将1缺省存储(隐藏位，implicit)，可节约尾数数据位

## Slide 89: 32位单精度浮点数编码格式
+0/-0
0
0
0/1
(-1)S× (0.f) ×2(-126)
f(非零)
0
0/1
(-1)S× (1.f) ×2(e-127)
f
1~254
0/1
- ∞
0
255
1
+∞
0
255
0
sNaN Signaling NaN
非零0xxxx
255
0/1
NaN Not a Number
1xxxx
255
0/1
表示
尾数
阶码
符号位

## Slide 90: 例子
main()
{
int a=1; a=a/0;
printf("a=%d",a);
return;
}
程序出错 Why？
main()
{
float a=1.0,b=-1.0;
a=a/0; b=b/0;
printf("a=%f b=%f",a,b);
return;
}
a=1.#INF00 b=-1.#INF00
a = 正无穷 b=负无穷
7F80-0000 FF80-0000
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 91: 例子
main()
{
float a=0.0, b;
a=a/0; b=-sqrt(-1);
printf ("a=%f b=%f",a,b);
return;
}
a=-1.#IND00 b=1.#QNAN0
FFC0-0000
7FC0-0000
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 92: 例子
float data is equal
int data is not equal
8000-0000
0000-0000
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 93: IEEE754 规格化浮点数表示范围
格式 | 最小值 | 最大值
单精度规格化 (-1)s×1.m×2e-127 | Emin=1, M=0, 1.0×21-127 = 2-126 | Emax=254, f=1.1111…1×2254-127 = 2127×(2-2-23)
单精度非规格化 (-1)s×0.m×2-126 | E=0, M=2-23, 2-23×2-126 = 2-149 | E=0, f=0.1111…1×2-126 = 2-126×(1-2-23)
双精度规格化 (-1)s×1.m×2e-1023 | Emin=1, M=0, 1.0×21-1023 =2-1022 | Emax=2046, f=1.1111…1×22046-1023 =21023×(2-2-52)
双精度非规格化 (-1)s×0.m×2-1022 | E=0, M=2-52, 2-52×2-1022 =2-1079 | E=0,f=0.11111…1×2-1022 =2-1022×(1-2-52)

## Slide 94: 浮点数转换实例
3.3  IEEE 754 float
十进制转换二进制 3.310=11.01001100110011001100...2
规格化=1.10100110011001100110011(0011)×21
8位阶码=1+127=127=10000000
23位尾数=10100110011001100110011 (舍入后变小)
最终表示为
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
尾码
阶码
4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## Slide 95: 浮点数转换实例
1.1  IEEE 754 float
十进制转换二进制 1.110=1.0001100110011001100...2
规格化，将最高位变成一
=1.00011001100110011001100(1100…)×20
8位阶码=0+127=127=01111111
23位尾数=00011001100110011001101(变大)
最终表示为
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
尾码
阶码
3 | F | 8 | C | C | C | C | D

## Slide 96: 一个奇怪的浮点运算程序
main()
{
double a,b,c; int d;
b=3.3; c=1.1;
a=b/c;
d=b/c;
printf("%f,%d",a,d);
if (3.0!=a)
printf("\nReally? 3.0!=a");
}
3.000000,2
??????????
Really?3.0!=a
二进制存储
浮点数并不能精确表示一些十进制数

## Slide 97: Father” of the IEEE 754 standard
80年代初，各机器内部浮点数表示还没有统一
相互不兼容，机器之间传送数据时，带来麻烦
1970年代后期, IEEE成立委员会着手制定浮点数标准
1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定
现在所有计算机都采用IEEE 754来表示浮点数
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/
ieee754status/754story.html
This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan.

## Slide 98: 浮点数标准 IEEE754
32/64位浮点数（Float/Double）
构成：阶码E，尾数M，符号位S
N = (-1)SX M X 2E
S(1bit) | E(23~30共8bit) | M(0~22共23bit)
S(1bit) | E(52~62共11bit) | M(0~51共52bit)

## Slide 99: 浮点数标准 IEEE754
规格化数(Normal) 双精度
(-1)s×1.m×2e-127 (-1)s×1.m×2e-1023
非规格化数(Subnormal)(e=0)
(-1)s×0.m×2-126 (-1)s×0.m×2-1022
尾数部分采用原码表示，故表示范围对称
emin=1, emax=254/2046
规格化数最高数字位恒为1
将1缺省存储(隐藏位，implicit)，可节约尾数数据位

## Slide 100: 32位单精度浮点数编码格式
+0/-0
0
0
0/1
(-1)S× (0.f) ×2(-126)
f(非零)
0
0/1
(-1)S× (1.f) ×2(e-127)
f
1~254
0/1
- ∞
0
255
1
+∞
0
255
0
sNaN Signaling NaN
非零0xxxx
255
0/1
NaN Not a Number
1xxxx
255
0/1
表示
尾数
阶码
符号位

## Slide 101: Double 3.3/1.1
void double_currency_test()
{
double a,b,c;
a=3.3; b=1.1;
c=a/b;
Output64BitHex(&a);
Output64BitHex(&b);
Output64BitHex(&c);
printf("%.60f \n",a);
printf("%.60f \n",b);
printf("%.60f \n",c);
}

## Slide 102: Float 3.3/1.1
void float_currency_test()
{
float a,b,c;
a=3.3; b=1.1;
c=a/b;
Output32BitHex(&a);
Output32BitHex(&b);
Output32BitHex(&c);
printf("%.60f \n",a);
printf("%.60f \n",b);
printf("%.60f \n",c);
}

## Slide 103: Double 3.3/1.1
Double 3.3/1.1
400A-6666-6666-6666
3FF1-9999-9999-999A
4007-FFFF-FFFF-FFFF
3.29999999999999980000
1.10000000000000010000
2.99999999999999960000
Float 3.3/1.1
4053-3333
3F8C-CCCD
4040-0000
3.29999995231628420000
1.10000002384185790000
3.00000000000000000000
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
尾码
阶码
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 104: 浮点数的表示范围与精度
阶码越长，表示范围越大，精度越高(规格化)
阶码相同，尾数越长，数据精度越高
浮点数扩大了数值表示的范围， 未增加表示数值的个数
绝对值越大，浮点数分布越稀疏，浮点数是离散空间
浮点运算不满足结合律
  （2-126+1020）-1020=? 2-126+(1020-1020)=?
0
2-126
2-125
2-124
2-123
非规格化数

## Slide 105: 判断表达式
int i; float f; double d;
i==(int)(float)i
f==(float)(int)f
i==(int)double(i)
f==(float)(double)f
d==(float)d
f==-(-f)
(d+f)-d==f

## Slide 106: C语言浮点数总结
float，double型对应IEEE754 单精度和双精度
浮点数在数轴上分布不均匀，数轴右侧分布更稀疏
  浮点数运算不满足结合律
  (d+f)-d=f
Int 32位 float 32位在整数区域仅部分重叠
  i==(int)(float)I 不成立
Int 32位 double 64位在整数区域完全重叠
  i==(int)(double)I 成立
0
2-126
2-125
2-124
2-123

## Slide 107: C语言浮点数总结
Float数据集是double的子集
  f==(float)(double)f 成立
浮点数尾数原码表示
  f==-(-f) 成立
浮点数存在两个零
  C语言不关注
  浮点运算指令实现必须考虑这个因素

## Slide 108: 2.2.3 十进制数的表示 BCD码
Binary coded decimal二进制编码的十进制
几种BCD码
  8421码 (8*X3+4*X2+2*X1+1*X0) 有权码
  2421码 (2*X3+4*X2+2*X1+1*X0) 有权码
  余三码 (8*X3+4*X2+2*X1+1*X0)+0011
BCD码运算的问题(编码校正)
用途？

## Slide 109: BCD码运算问题
8421码的校正
  8＋7＝1000＋0111＝1111 非法编码
余三码的校正
  0＋0＝0011＋0011＝0110 ＝3 非法编码
  4＋4＝0111＋0111＝1110 ＝？非法编码
相对而言运算比较复杂

## Slide 110: 程序中数据类型的宽度
高级语言支持多种类型、多种长度的数据
  C语言中char类型的宽度为1个字节，可表示一个字符（非数值数据），也可表示一个8位的整数（数值数据）
  不同机器上表示的同一种类型的数据可能宽度不同
必须确定相应的机器级数据表示方式和相应的处理指令
同类型数据并不是所有机器都采用相同的宽度，分配的字节数随机器字长和编译器的不同而不同。
C声明 | 典型32位机 | Compaq Alpha
char short int int long int | 1 2 4 4 | 1 2 4 8
char* | 4 | 8
float double | 4 8 | 4 8
Compaq Alpha是一个针对高端应用的64位机器，即字长为64位

## Slide 111: 数据的存储和排列顺序
80年代开始，几乎所有机器都用字节编址
ISA设计时要考虑的两个问题：
  如何根据一个字节地址取到一个32位的字？
    - 字的存放问题
  一个字能否存放在任何字节边界？
    - 字的边界对齐问题

## Slide 112: 数据在内存中的存放顺序
将0x12345678写入到以0x0000开始的内存中
big-endian little-endian 0x0000 0x12 0x78 0x0001 0x34 0x56 0x0002 0x56 0x34 0x0003 0x78 0x12
大端方式（Big Endian）: MSB所在的地址是数的地址
  IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
小端方式（ Little Endian）: LSB所在的地址是数的地址
  Intel 80x86, DEC VAX
有些机器两种方式都支持，特定控制位来设定

## Slide 113: Alignment(对齐)
int i
short k
double x
short j
char
0004081216
0 字节 1字节 2字节 3字节
0 字节 1字节 2字节 3字节
0004081216
int i
short k
double x
short
char
如：int i, short k, double x, char c, short j,……
则：&i=0; &k=4; &x=8; &c=16; &j=18;……
则： &i=0; &k=4; &x=6; &c=14; &j=15;……
x：3个周期
j：2个周期
x：2个周期
j：1个周期
虽节省了空间，但增加了访存次数！
需要权衡，目前来看，浪费一点存储空间没有关系！
存储器按字节编址
每次只能读写某个字地址开始的4个单元中连续的1个、2个、3个或4个字节

## Slide 114: Alignment(对齐) 举例
struct S1 {
int i；
char c；
int j；
}；
struct S2 {
int i；
int j；
char c；
}
哪种对齐好？
如定义结构数组 struct S2 d[4]，如何对齐？

## Slide 115: 身份证的秘密
身份证
Wi=2(i-1)(mod 11)
∑(Ai×Wi) mod 11
# | 行政区划编码 |  |  |  |  |  | 出生年月日 |  |  |  |  |  |  |  | 顺序码 |  |  | ？
A | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | x
W | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1
余数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
P | 1 | 0 | x | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2

## Slide 116: 银行卡编码规则
信用卡
卡号最后一位数字开始，逆向将奇数位数字相加求和
卡号最后一位数字开始，逆向将偶数位数字先乘以2，如果乘积为两位数，则减去9，再求和。
将奇数位总和加偶数位总和，结果可以被10整除
发行者标识代码 |  |  |  |  |  | 个人账号标识 |  |  |  |  |  |  |  |  | P
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2

## Slide 117: 2.3 数据信息的校验
解决编码在时间、空间上传输可靠性问题
编码中引入一定冗余，增加编码的最小码距，使编码符合某种规则，当编码出现一个错误时就成为非法代码
  奇偶信息的校验
  海明校验
  CRC 循环冗余校验

## Slide 118: 2.3.1 奇偶校验
奇校验：
  校验码（数据＋校验位）中1的个数为奇数
  0000  00001 (奇校验)
  0001  00011 (偶校验)
偶校验:
奇校验:
检错码:
G=0表示数据正常，否则表示出错

## Slide 119: 奇偶校验…
发送方生成校验码=数据+校验位
接收方生成利用校验码生成检错码
检测码不为零表示错误发生
检测码为零时是否表示数据正确？
d7d6d5d4d3d2d1d0
+
p
d7d6d5d4d3d2d1d0p
+
g
发送方
接收方

## Slide 120: 奇偶校验性能
00011
00011
00011
00010
01101
11101
00011
00011
仅能识别奇数个错误，不能纠正错误，也不能保证正确
正确传输
正常检错
正确检错
不能检错
实现简单，编码效率高

## Slide 121: 二位奇偶校验
若干数据一个校验位
整个数据包增加一个校验字节
0110100
1011010
0010110
1110101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1

## Slide 122: 校验性能？
All 1-bit errors
0110100
1011010
0000110
1110101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
error bit
odd number of 1’s

## Slide 123: 校验性能？
All 2-bit errors
0110100
1011010
0000111
1110101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
error bits
odd number of 1’s on columns

## Slide 124: 校验性能？
All 3-bit errors
0110100
1011010
0000111
1100101
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
error bits
odd number of 1’s on column

## Slide 125: 校验性能？
Most 4-bit errors
0110100
1011010
0000111
1100100
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
error bits
0110100
1011010
0000111
1100100
1001011
1
0
1
1
0
1000110
1
error bits

## Slide 126: 校验和 CheckSum
Sender: add all words of a packet and append the result (checksum) to the packet
Receiver: add all words of a received packet and compare the result with the checksum
Internet checksum

## Slide 127: 二维奇偶校验的启示
一个数据位参加多个校验组
  一个数据位发生错误可在多个检测码中反应
  可有效提高检错能力

## Slide 128: 2.3.2 海明校验Hamming Codes
奇偶校验
  一个校验位
  只能检错，无法纠错
海明码
  多个奇偶校验组
  既能检错，也能纠错
Richard Wesley Hamming

## Slide 129: 可检测一位错海明码…
分组交叉奇偶校验法
  将编码中的数据位分成r个校验组，组内采取奇偶校验，每组一个校验位，r位校验位，生成r位检错码。r>1
检错码的值表示编码中出错数据位
  全部检错码为0 数据正常
  可检错，也可纠错
每一数据位至少参加2个校验组
  一位出错，可引起多个检错码的变化。

## Slide 130: 可检测一位错海明码…
设海明码N位，其中数据位k位，校验位r位
校验位r位表示共r个校验组
N=k+r≤2r－1
(4,3)海明码
  D4D3D2D1P3P2P1
  H7H6H5H4H3H2H1 如何分组，HD,P如何映射
  3个校验组G3G2G1， P3P2P1分属其中一组

## Slide 131: 可检测一位错海明码…
H7参与G3 G2 G1三校验组
H6参与G3 G2两校验组
H5参与G3 G1两校验组
H3参与G2 G1两校验组
G2G1=0 表示仅仅 P3位出错
G3G1=0 表示仅仅 P2位出错
G3G2=0 表示仅仅P1位出错
备注 (假设只有1位错)
H7出错
111
H6出错
110
H5出错
101
H3出错
011
P3存放在H4位置
H4出错
100
P2存放在H2位置
H2出错
010
P1存放在H1位置
H1出错
001
数据正常
000
出错位
G3G2G1

## Slide 132: 可检测一位错海明码…
G1(P1,H3,H5,H7)
G2(P2,H3,H6,H7)
G3(P3,H5,H6,H7)
P1
P2
D1
P3
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H7参与G3 G2 G1校验组
H6参与G3 G2校验组
H5参与G3 G1校验组
H3参与G2 G1校验组
H7出错
111
H6出错
110
H5出错
101
H3出错
011
备注
出错位
P3P2P1
P1=D1⊕D2⊕D4
P2=D1⊕D3⊕D4
P3=D2⊕D3⊕D4

## Slide 133: 检错、纠错原理
G1 = P1⊕D1⊕D2⊕D4
G2 = P2⊕D1⊕D3⊕D4
G3 = P3⊕D2⊕D3⊕D4
检错码G3G2G1 !=000表示出错，具体值表示出错位置
将对应位置上的数位取反即可纠错
假设D1D2同时出错，则G3G2G1=110 ？？？
引入总校验位 P4=H1⊕H2⊕H3⊕H4⊕H5⊕H6⊕H7
G4=P4⊕H1⊕H2⊕H3⊕H4⊕H5⊕H6⊕H7 判断一位错两位错

## Slide 134: 文氏图表示
检一位错
检两位错
大多数三位错
3 D1
5 D2
6 D3
G1
G2
G3
H4/P3
H1/P1
H2/P2
7 D4

## Slide 135: 海明校验码
发送方发送校验码（数据位+校验位）
接收方利用分组校验生成最终的检错码
检错码不为零表示出错
  检错码值表示出错位置？
  有假设
检错码为零表示正确
  有概率

## Slide 136: 码距概念
任意两个合法编码之间不同的二进数位数为码距
码距越大，抗干扰能力越强，纠错能力越强，数据冗余越大，即编码效率低。
选择码距必须考虑信息发生差错的概率和系统能容许的最小差错率。
奇偶校验 最小码距为2
海明码 最小码距为3

## Slide 137: 校验码应用实例
137

## Slide 138: 码距与纠错性能
最小码距≥e+1
  可检测e个错误
最小码距≥2t+1
  可纠正t个错误
最小码距≥e+t+1
  e>t
  可纠正t个错误，同时检测e个错误
加 3
3
7
加 2
3
6
加 2
2
5
加 1
2
4
或 1
2
3
0
1
2
0
0
1
纠错
检错
最小码距

## Slide 139: CRC循环冗余校验码
检错，纠错码
数据位k位，校验位r位
N=k+r≤2r－1

## Slide 140: 模2运算规则
加法：按位加不考虑进位
减法：按位减不考虑借位
  异或运算，不考虑进位
乘法：部分积之和按模2加法计算
除法：余数首位为1，商上1 ,否则上0
  10000÷101
  10000=101*101+01

## Slide 141: 多项式
将待编码的k位有效信息位组表达为多项式M(x)
M(x)=bk-1xk-1 + bk-2xk-2 +… b1x1 + b0 x=2
将数据左移r位，以便空出r位校验位，多项式变成M(x)·x r
将M(x)·xr除以生成多项式G(x)
  商为Q(x) 余数R(x) M(x)·x r=Q(x)·G(x)+R(x)
将余数拼接在空出的校验位上
M(x)·x r+R(x)=Q(x)·G(x)+R(x)+R(x)
＝Q(x)·G(x)
CRC编码可被G(x)表示的编码整除

## Slide 142: (7,4)循环码出错模式G(x)=1011
1
101
0100010
2
111
1000010
3
110
1110010
4
011
1101010
5
100
1100110
6
010
1100000
7
001
1100011
无
000
1100010
出错位
余数
A1~A7
1
1
0
1
-
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
-
0
1
1
1
1
1
0
1
-
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
-
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

## Slide 143: 生成多项式
生成多项式特征
  任意位发生错误都应使余数不为0
  不同位发生错误余数不同
  对余数继续作模2除，应使余数循环
如何产生生成多项式
  (n,k)码，将Xn-1分解为若干质因子
  根据码距要求选择其中的因式或若干因式的乘积为生成多项式

## Slide 144: 生成多项式
x7-1=(x+1)(x3+x+1)(x3+x2+1)
G(x)=x+1=11
  (7,6)码，判一位错
G(x)= x3+x+1 G(x)＝(x3+x2+1)
  (7,4)码，判两位错或纠一位错
G(x)=(x+1)(x3+x+1)=11101
  (7,3)码，判两位错并纠一位错

## Slide 145: 例子
现有一个(7,3)循环冗余校验码，其中3位为信息位，求信息位M(x)=110的CRC码，其中生成多项式为G(x)=11101。

## Slide 146: (7,3)循环码出错模式G(x)=11101
1
1110
0101001
2
0111
1001001
3
1101
1111001
4
1000
1100001
5
0100
1101101
6
0010
1101011
7
0001
1101000
无
0000
1101001
出错位
余数
A1~A7
1+2+3
0100
0011001
5+6+7
0111
1101110
1+6
1100
0101011
2+3
1010
1011001
3+4
0101
1110001
4+5
1100
1100101
5+6
0110
1101111
6+7
0011
1101010
出错位
余数
A7~A1
码距为4，可检测两位错，纠正一位错

## Slide 147: 两位错余数情况
两位数出错余数与一位错不同（见表）
三位错余数可能和一位错相同

## Slide 148: CRC校验性能
可检测出所有的双错、奇数位错
可检测所有小于、等于校验位长度的突发错
  突发错是指几乎连续发生的一串错，突发长度就是指从出错的第一位到出错的最后一位的长度(但是，中间并不一定每一位都错)
广泛运用于通信传输领域，磁存储领域

## Slide 149: CRC Encoding Circuit
触发器初始状态为0
Q4=0时，不够除，下一个脉冲，数据左移一位
Q4=1时，够除，商上一，作模二的减法，
有异或门的位置相当于生成多项式为1的位置，作异或运算，
无异或门的位置，相当于多项式为零的位置
G(X)=X4+X+1 10011
x
x0
x2
x3
x4

## Slide 150: (7,4）编码电路

## Slide 151: (7,3）编码电路

## Slide 152: Example: Ethernet CRC-32
CRC-16: G(x) = x16 + x15 + x2 + 1
  detects single and double bit errors
  All errors with an odd number of bits
  Burst errors of length 16 or less
  Most errors for longer bursts
CRC-32: G(x) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1
  Used in ethernet

## Slide 153: CRC编码
发送方生成校验码（数据位+校验位）
接收方根据接收到的校验码求余数（检错码）
检错码为零
  假定正确
检错码不为零
  一定错误

## Slide 154: 本章重点内容
二进制表示以及进制转换运算
IEEE 754浮点数表示
不同机器码编码规则，表示范围。
纠错码和检错码
  奇偶校验熟练掌握
  海明，CRC会计算

## Slide 155: Homework
Page 60
  2.4 2.5 2.6 2.10
  2.16
  2.18