## Slide 1
指令系统
谭志虎 2017-11
Notes: 1

## Slide 2: 本章主要内容
MIPS指令系统
指令系统
指令格式
寻址方式
RISC 与 CISC

## Slide 3
MIPS指令系统
-3-
Notes: 3

## Slide 4: 汇编语言
CPU主要工作：执行指令
指令是CPU执行最主要的操作
不同类型的CPU执行不同指令集
  Instruction Set Architecture (ISA).
  Intel 80x86 (Pentium 4), Intel IA64, ...
  IBM/Motorola PowerPC (Macintosh),
  Alpha、ARM、MIPS、SPARC
-4-

## Slide 5: MIPS体系结构
MIPS公司发布了第一个商用RISC结构
  Microprocessor without interlocked Piped Stages
为什么选择MIPS而不是Intel 80x86?
  MIPS简洁雅致，不会陷入繁琐的细节.
  MIPS广泛应用于嵌入式应用
  X86平台主要应用于PC领域

## Slide 6: 汇编语言的变量---寄存器
汇编语言不能使用变量（C、JAVA可以）
  Int a; float b;
  寄存器变量没有数据类型
汇编语言的操作对象是寄存器
  好处：寄存器是最快的数据单元
  缺陷：寄存器数量有限，需仔细高效的使用各寄存器
MIPS包括32个通用寄存器，字长---32bits= 1 Word
    $0, $1, $2, … $30, $31

## Slide 7: 32个MIPS寄存器
寄存器编号 | MIPS助记符 | 释义 | 备注
0 | $Zero | 固定值为0 | 硬件置位
2~3 | $v0~$v1 | 函数调用返回值 | 
4~7 | $a0~$a3 | 函数调用参数 | 4个参数
8~15 | $t0~$t7 | 暂存寄存器 | 随便使用
16~23 | $s0~$s7 | save寄存器 | save/restore
24~25 | $t8~$t9 | 暂存寄存器 | 随便使用
28 | $gp | 全局指针 | 
29 | $sp | 堆栈指针 | 
30 | $fp | 帧指针 | 
31 | $ra | 函数返回地址 | 
1 | $at | 汇编器保留 | 
26~27 | $k0~$k1 | 操作系统保留 | 

## Slide 8: IA-32的寄存器组织
%eeflags
标志寄存器
%eip
指令指针
%ebp
基址指针
%esp
堆栈指针
%edi
目标变址寄存器
%esi
源变址寄存器
%ebx
基址寄存器
%edx
数据寄存器
%ecx
计数寄存器
%eax
累加器（32bits）
%ax(16bits)
%ah(8bits)
%al(8bits)
%cx
%ch
%cl
%dx
%dh
%dl
%bx
%bh
%bl
%si
%di
%sp
%bp
ip
flags
CS(代码段)16bits
SS(堆栈段)
DS(数据段)
ES(附加段)
FS(附加段)
GS(附加段)
8个通用寄存器
两个专用寄存器
6个段寄存器

## Slide 9: x86-64 Integer Registers
  Can reference low-order 4 bytes (also low-order 1 & 2 bytes)
%rsp
%eax
%ebx
%ecx
%edx
%esi
%edi
%esp
%ebp
%r8d
%r9d
%r10d
%r11d
%r12d
%r13d
%r14d
%r15d
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp

## Slide 10: 加减指令
加法
  a = b + c (in C)
  add $s0,$s1,$s2 (in MIPS)
  a, b, c编译后对应寄存器 $s0,$s1,$s2
减法
  d = e – f (in C)
  sub $s3,$s4,$s5 (in MIPS)
  d, e, f编译后对应寄存器 $s3,$s4,$s5

## Slide 11: 加减指令
如何编译下面的C语言表达式?
a = b + c + d - e;
编译成多行汇编指令
  add $t0, $s1, $s2 # temp = b + c
  add $t0, $t0, $s3 # temp = temp + d
  sub $s0, $t0, $s4 # a = temp - e
一个简单的C语言表达式变成多行汇编语句
#号后面是注释

## Slide 12: 内存数据访问指令lw sw lb sb lh sh
读内存指令
  g = h + A[8]； (in C)
  lw $t0,32($s3) # $s3为A[0]地址 (in MIPS)
  add $s1,$s2,$t0 # g=h+A[8]
变址寻址
  偏移量+基址寄存器
写内存指令
  A[12] = h + A[8]；
  lw $t0,32($s3) # get A[8] (in MIPS)
  add $t0,$s2,$t0 # h+A[8]
  sw $t0,48($s3) # store A[12]

## Slide 13: 加立即数
常数相加指令
  g = g + 4； (in C)
  lw $t0, 0($s3) # $t0=4 $s3=Address(4)
  add $s1,$s1,$t0 # g=g+4
立即数相加指令
  addi $s3,$s3,4 # $s3=$s3+4 (in MIPS)
指令 | 实例 | 语义 | 注释
加 | add $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2+$s3 | 寄存器寻址
减 | sub $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2-$s3 | 寄存器寻址
加立即数 | addi $s1,$s2,100 | $s1=$s2+100 | 寄存器寻址+立即数寻址
取字 | lw $s1,100($s2) | $s1=Mem[$s2+100] | 寄存器寻址+变址寻址
存字 | sw $s1,100($s2) | Mem[$s2+100]=$s1 | 寄存器寻址+变址寻址

## Slide 14: 条件判断指令 beq reg1,reg2,label
C语言条件判断指令
  If (a==b)
  { i=1; }
  else
  { i=2; }
等效C指令
  If (a==b) goto L1;
  i=2;
  goto L2;
  L1:i=1;
  L2:
等效MIPS指令
  beq $s0,$s1,L1
  addi $s3,$Zero,2
  j L2;
  L1:addi $s3,$Zero,1
  L2:
MIPS数据传送指令
  addi $s3,$Zero,1
  # $s3=1 立即数传送
  add $s3,$s2,$Zero
  # $s3=$s2 寄存器传送

## Slide 15: MIPS 条件判断指令
条件跳转
  If (reg1==reg2) goto Label1 (C语言)
  beq reg1,reg2,Label1 (MIPS指令)
  bne reg1,reg2,Label2
无条件跳转指令
  goto Label； (C语言)
  J label (MIPS指令)
  beq $Zero,$Zero,label (MIPS指令)
    不能完全等效

## Slide 16: If-else语句举例 X86机器级表示
3 {
0x00401334 push %ebp
0x00401335 mov %esp,%ebp
0x00401337 and $0xfffffff0,%esp
0x0040133A sub $0x10,%esp
0x0040133D call 0x401910 <__main>
4 int i,result;
5 if (i)
0x00401342 cmpl $0x0,0xc(%esp)
0x00401347 je 0x401353 <main+31>
6 result=0;
0x00401349 movl $0x0,0x8(%esp)
0x00401351 jmp 0x40135b <main+39>
7 else result=1;
0x00401353 movl $0x1,0x8(%esp)
8 }
0x0040135B leave
0x0040135C ret
#include <stdio.h>
int main ()
{
int i,result;
if (i)
result=0;
else result=1;
}

## Slide 17: 逻辑运算
移位指令
  a=b<<2; C语言
  sll $s1,$s2,2 # shift left
  srl $s1,$s2,2 # shift right
逻辑运算
  and $t0,$t1,$t2 # t0=t1&t2
  or $t0,$t1,$t2 # t0=t1|t2
  andi $t0,$t1,100 # t0=t1&100
  ori $t0,$t1,100 # t0=t1|100

## Slide 18: 循环结构
C语言简单循环结构，A为int数组
  do {
  g = g + A[i]; i = i + j; } while (i != h);
重写代码
  Loop: i = i + j; if (i != h) goto Loop;
编译后的变量映射:
g | h | i | j | A[0]
$s1 | $s2 | $s3 | $s4 | $s5

## Slide 19: 循环结构
最后编译的MIPS代码:
Loop: sll $t1,$s3,2 # $t1= 4*i addu $t1,$t1,$s5 # $t1=addr A+4i lw $t1,0($t1) # $t1=A[i] addu $s1,$s1,$t1 # g=g+A[i] addu $s3,$s3,$s4 # i=i+j bne $s3,$s2,Loop # if i!=h goto Loop
原始C代码: Loop:g = g + A[i]; i = i + j; if (i != h) goto Loop;

## Slide 20: do-while语句举例
3 {
0x00401334 push %ebp
0x00401335 mov %esp,%ebp
0x00401337 and $0xfffffff0,%esp
0x0040133A sub $0x10,%esp
0x0040133D call 0x401910 <__main>
int i=0;
0x00401342 movl $0x0,0xc(%esp)
5 do
6 {
7 i++;
0x0040134A incl 0xc(%esp)
8 }while(i>0);
0x0040134E cmpl $0x0,0xc(%esp)
0x00401353 jg 0x40134a <main+22>
9 }
0x00401355 leave
0x00401356 ret
#include <stdio.h>
int main ( )
{
int i=0;
do
{
i++;
}while(i>0);
}

## Slide 21: 比较指令 slt slti
MIPS比较指令(Set on Less Than)
slt reg1,reg2,reg3
  if (reg2 < reg3) （C语言） reg1 = 1; else reg1 = 0;
  If (g<h) goto Less;
    (用slt，bne 两条指令实现)
  slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if g<h bne $t0,$0, Less # goto Less # if $t0!=0 # (if (g<h)) goto Less:

## Slide 22: MIPS过程调用
C语言函数调用
  int function(int a ,int b)
  {
  return (a+b);
  }
MIPS实现过程调用的机制
  返回地址寄存器 $ra
  参数寄存器 $a0, $a1, $a2, $a3
  返回值寄存器 $v0 $v1
  局部变量 $s0~$s7
  堆栈指针 $sp

## Slide 23: 过程调用实现机制
sum(a,b); /* a,b:$s0,$s1 */ } int sum(int x, int y)
{ return x+y; }
1000 add $a0,$s0,$zero # x = a 1004 add $a1,$s1,$zero # y = b 1008 addi $ra,$zero,1016 # $ra=1016 1012 j sum # 跳转，调用过程sum 1016 … 2000 sum: add $v0,$a0,$a1 # 过程入口 2004 jr $ra # new # 返回主程序instruction
J 1016
1008 jal sum
1012

## Slide 24: 过程调用机制
JAL Label #link and jump
等效于如下指令
  $ra=PC+4; #save next instruction address
  J Label
过程返回指令
  Jr $ra #return to main program
问题：利用$ra做返回地址，如果过程嵌套如何返回？
  $ra 会被多次覆盖
  利用堆栈保存$ra

## Slide 25: 多级过程调用
int sumSquare(int x, int y)
{ return mult(x,x)+ y; }
主程序调用sumSquare(x，y)时 $ra保存一次，保证该过程执行完毕后能返回主程序。
但调用 mult时会覆盖$ra
在调用mult时需要保存 sumSquare的返回地址

## Slide 26: 堆栈操作
sumSquare:
  addi $sp,$sp,-8 # space on stack
  sw $ra, 4($sp) # save ret addr
  sw $a1, 0($sp) # save y
  add $a1,$a0,$zero # mult(x,x)
  jal mult # call mult
  lw $a1, 0($sp) # restore y
  add $v0,$v0,$a1 # mult()+y
  lw $ra, 4($sp) # get ret addr
  addi $sp,$sp,8 # restore stack
  jr $ra
mult: ...
注意：除了返回地址以外，函数参数等会覆盖的变量都需要入栈
“push”
“pop”

## Slide 27: 函数调用的机器级表示
调用子程序包含两个参与者
  调用者（caller）
    设置参数，跳转到被调用者子程序
  被调用者（callee）
    使用调用者提供的参数，然后运行。
    运行结束保存返回值
    将控制（如跳回）还给调用者。

## Slide 28: 函数调用的机器级表示
函数体中使用局部变量
汇编子程序使用寄存器（全局变量）
对全局变量的修改可能会引起调用者逻辑不正确
调用者函数和被调用函数可能使用相同寄存器
  造成数据破坏？
  被调用函数需要保存可能被破坏的寄存器（现场）

## Slide 29: ISA寄存器使用约定
调用者保存寄存器：
    调用者负责根据实际情况保存现场
    被调用过程可直接使用，不用压栈。
      X86 IA32 EAX、EDX、ECX
      $t0~$t9
被调用者保存寄存器：
    被调用者负责根据实际情况保存现场 save
    返回之前恢复它们的值 restore
      X86 IA32 EBX、ESI、EDI
      MIPS $s0~$s7, $fp,$ra
为减少准备和结束阶段的开销，每个过程应先使用哪些寄存器？

## Slide 30: 函数参数传递
IA-32参数传递
  栈帧
Linux X86-64参数传递
  先rdi,rsi,rdx,rcx,r8和r9。浮点数xmm0-xmm7
  剩余的由右向左依次入栈。
Windows X86-64参数传递
  rcx,rdx,r8,r9，浮点数xmm0-xmm3
  剩余由右向左依次入栈。

## Slide 31: ABI（application binary interface）
描述了应用程序和操作系统之间，一个应用和它的库之间，或者应用的组成部分之间的接口 。
  数据类型的大小、布局和对齐;
  调用约定（控制着函数的参数如何传送以及如何接受返回值），例如，是所有的参数都通过栈传递，还是部分参数通过寄存器传递；哪个寄存器用于哪个函数参数；通过栈传递的第一个函数参数是最先push到栈上还是最后；
  系统调用的编码和一个应用如何向操作系统进行系统调用；
  以及在一个完整的操作系统ABI中，目标文件的二进制格式、程序库等等。

## Slide 32: 32位定长MIPS指令格式（R型指令）
OP：指令的基本操作---操作码
Rs：第一个源操作数寄存器
Rt：第二个源操作寄存器
Rd：存放结果的目的操作寄存器
Shamt：偏移量，用于移位指令
Funct：函数，对操作码进行补充
OP
Rs
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
R 型指令

## Slide 33: MIPS指令格式 (R型指令)
 |  | 6bits | 5bits | 5bits | 5bits | 5bits | 6bits
指令 | 格式 | OP | rs | rt | rd | shamt | funct
add | R | 0 | Reg | Reg | Reg | 0 | 3210
sub | R | 0 | Reg | Reg | Reg | 0 | 3410
and | R | 0 | Reg | Reg | Reg | 0 | 3610
or | R | 0 | Reg | Reg | Reg | 0 | 3710
nor | R | 0 | Reg | Reg | Reg | 0 | 3910
sll | R | 0 | Reg | Reg |  | x | 010
srl | R | 0 | Reg | Reg |  | x | 210
jr | R | 0 | Reg |  |  | 0 | 810
add | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 32
add $s1,$s2,$s3 # machine code 0x2538820

## Slide 34: MIPS指令格式 (I、J型指令)
 |  | 6bits | 5bits | 5bits | 5bits | 5bits | 6bits
指令 | 格式 | OP | rs | rt | rd | shamt | funct
add | R | 0 | Reg | Reg | Reg | 0 | 3210
addi | I | 8 | Reg | Reg | 16bits 立即数 |  | 
lw | I | 35 | Reg | Reg | 16bits 立即数 |  | 
sw | I | 43 | Reg | Reg | 16bits 立即数 |  | 
andi | I | 12 | Reg | Reg | 16bits 立即数 |  | 
ori | I | 13 | Reg | Reg | 16bits 立即数 |  | 
beq | I | 4 | Reg | Reg | 16bits 立即数（相对寻址） |  | 
bne | I | 5 | Reg | Reg | 16bits 立即数（相对寻址） |  | 
j | J | 2 | 26bit 立即数(伪直接寻址) |  |  |  | 
jal | J | 3 | 26bit 立即数(伪直接寻址) |  |  |  | 

## Slide 35: MIPS指令格式
000000
Rs
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
OP
Rs
Rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits
OP
6bits
立即数
26bits
R 型指令
I 型指令
J 型指令

## Slide 36: MIPS寻址方式总结
寄存器寻址
变址寻址
立即数寻址
PC相对寻址 beq req1,req2,label
  PC+16位偏移地址左移两位
  字地址变字节地址
伪直接寻址 J label
PC 高4位
26位立即数
00

## Slide 37: X86指令格式 （最长15bytes）
4bits | 4bits | 8bits
JE 4 | Condition | Displacement
JE 20H
8bits | 32bits
Call | Offset
Call
PUSH ESI
5bits | 3bits
PUSH | Reg
6bits | 1 | 1 | 8bits | 8bits
MOV | d | w | Postbyte | Displacement
MOV EBX,[EDI+45]

## Slide 38: MIPS X86 差异
# | MIPS | X86
1 | 定长指令 | 变长（1-17bytes）
2 | 寻址方式简单 | 寻址方式复杂
3 | 无堆栈指令（访存指令代替） | 有堆栈指令 Push，pop
4 | 无I/O指令(设备统一编址) | 有I/O指令
5 | 参数传递（4寄存器+栈帧） | 栈帧
6 | 32个通用寄存器 | 8个通用寄存器
7 | 指令数少 | 指令数多

## Slide 39: 指令系统发展方向
CISC---复杂指令系统计算机
  Complex Instruction System Computer
  指令数量多，指令功能，复杂的计算机。
  Intel X86
RISC---精简指令系统计算机
  Reduced Instruction System Computer
  指令数量少，指令功能单一的计算机。
  MIPS指令系统

## Slide 40: 指令系统基本概念
机器指令（指令）
  计算机能直接识别、执行的某种操作命令。
指令系统（指令集）
  一台计算机中所有机器指令的集合。
  机器硬件设计的依据，也是软件设计的基础。
  硬件和软件间的界面，直接影响计算机系统性能
系列机
  基本指令系统相同，基本系统结构相同的计算机。
    IBM，PDP-11，VAX-11，Intel-x86
  解决软件兼容的问题

## Slide 41: 计算机指令系统特性
完备性：指令丰富，功能齐全，使用方便。
有效性：程序占空间小，执行速度快。
规整性：
  对称性 （对不同寻址方式的支持）
  匀齐性 (对不同数据类型的支持)
  一致性 （指令长度和数据长度的一 致性）
兼容性：系列机软件向上兼容

## Slide 42: 指令格式
表示一条指令的机器字，称为指令字，简称指令。
指令格式：用二进制代码表示指令的结构形式。
  指令要求计算机处理什么数据？
  指令要求计算机对数据做什么处理？
  计算机怎样才能得到要处理的数据？
操作码字段
地址码字段
指令的寻址方式需要解决的问题
指令的操作数需要解决的问题
指令的操作码需要解决的问题

## Slide 43: 操作码(OP)与地址码(AC)
指令系统中每一条指令对应一个操作码
操作码的长度取决于指令系统的规模
  定长操作码 LengthOP =⌈log2n⌉
  变长操作码
    扩展操作码，操作码向不用的地址码字段扩展
    huffman优化，频率高的短操作码
地址码包括被操作数，操作数，操作结果
定长指令、变长指令
操作码字段
地址码字段

## Slide 44: 扩展操作码
双操作数指令操作码不能和单操作数，无操作数指令相同，否则无法区分
假设双操作数指令数为k, 显然k<28
28-K为多余状态，可以用于表示单操作数或者无操作数指令
可用于单操作数指令的条数=（28-k）*212，212 是多余12位组合
8
12
12
双操作数
20
12
单操作数
32
无操作数
28
220
232

## Slide 45: 指令分类方法
按计算机系统的层次结构分类
  微指令、机器指令、宏指令
按操作数物理位置分类
  存储器－存储器（SS）型
  寄存器－寄存器（RR）型
  寄存器－存储器（RS）型
按操作数个数分类
  三地址、二地址、单地址、零地址

## Slide 46: 按操作数个数分类
OP
A1
A2
A3
三地址指令
OP
A1
A2
二地址指令
OP
A1
一地址指令
OP
零地址指令
(A1) OP (A2) → (A3)
(A1) OP (A2) → (A1)
(AC) OP (A1) → AC
如停机,空操作,堆栈指令

## Slide 47: 指令字长度
指令中包含二进制代码的位数
与机器字的长度有关: 单字长,双字长,半字长。
多字长指令
  解决寻址较大存储空间的问题
  取指多次访内，影响速度，占用空间大。
等长指令: 结构简单，控制线路简单。
变长指令: 结构灵活，充分利用指令长度，控制复杂

## Slide 48: 指令字助记符
ADD
SUB
MOV
JMP
STR
LDA

## Slide 49: PDP-11 指令格式举例
OP（10bits）
MODE(3)
Rn(3)
OP（4bits）
MODE(3)
Rn(3)
MODE(3)
Rn(3)
源操作数
被操作数
寻址模式
操作数地址
单字长指令
双字长指令

## Slide 50: 寻址方式
寻找指令或操作数有效地址的方式
  指令寻址
    顺序寻址
    跳跃寻址
  操作数寻址

## Slide 51: 顺序寻址
程序的指令序列在主存顺序存放。执行时从第一条指令开始，逐条取出并逐条执行，这种程序的顺序执行过程，称为顺序寻址方式。
CPU中设置一个程序计数器（PC）对指令的顺序号进行计数。PC中开始时存放程序的首地址，每执行一条指令，PC 加1，以指出下条指令的地址，直到程序结束。
  PC++ 准确应该是加上当前指令的长度
PC存放下一条指令的地址

## Slide 52: 顺序寻址过程
100
Inc AX
add ax,bx
PC
+1
100
101
内存
101
OP
MS
RS
Md
Rd
Mem[pc++]IR

## Slide 53: 跳跃寻址
当程序中出现分支或循环时，就会改变程序的执行顺序。此时采用跳跃寻址方式。
下条指令的地址不是通过程序计数器PC当前值获得的，而是由指令本身给出。
跳跃的处理方式是重新修改PC的内容，然后进入取指令阶段。

## Slide 54: 跳跃寻址过程
IR
100
JMP 103
MOV AX,BX
PC
内存
100
101
102
103
+1
JMP 103
指令寄存器IR
MOV AX,BX
101
103
104
IR(A)PC

## Slide 55: 操作数的寻址方式
形成操作数有效地址的方法。
  单地址指令地址码的构成: mode(X , I) , D
  实际有效地址为 E, 实际操作数 S
  S= (E)
OP
X
I
D
操作码
变址位
形式地址
间址位

## Slide 56: 寻址方式分类
立即寻址
直接寻址
间接寻址
寄存器寻址
寄存器间接寻址
相对寻址
变址寻址
复合寻址

## Slide 57: 立即寻址
地址码字段是操作数本身
  S=D
  例: MOV AX,2038H （2038H→AX）
MOV
000
2038H
Notes: Big-Endian？Little-Endian？
2008/05/19 01:23 P.M.
这确实是个挺头疼的问题,《佛列格游记》中,小人国曾因为Big-Endian与Little-Endian问题发生过六次叛乱,其中一个皇帝送了命,另一个丢了王位.注:我喜欢先敲大头,不知道小人国的"小头党"会不会来讨伐我.当然,他们争的是吃鸡蛋时先敲小头(Little-Endian)还是先敲大头(Big-Endian),现在的大头、小头问题当然不是讨论吃鸡蛋,而是数据在内存中的排放方式,也就是"字节序"问题,这两个问题之间应该没什么联系 .
1. "字节序"问题的粒度
刚接触这个概念的时候,因为不求甚解的态度不知道字节序指的是"字节"还是字节中的"位",现在终于知道了,字节序讲的就是"字节"的顺序,与字节中的"位"没关系 .
2. 什么是大头党？什么是小头党？
"大头党"也就是Big-Endian,你也可以称之为大尾、大端.顾名思义,"大头党"也就是MSB (Most Significant Byte, 最高有效字节)在低地址,"小头党"正好相反,LSB (Least Significant Byte, 最低有效字节)在低地址.
3. 谁是"大头党"？谁是"小头党"？
硬件&平台: x86系列CPU都是小头党,也就是我们最常用的PC,无论你的软件系统是Windows、Linux还是Unix,只要是处于x86架构的硬件系统就是小头党的;PowerPC是"墙头草",默认是"大头党";arm也是"墙头草",但是一般都是将其看待为"小头党";Java虚拟机是纯粹的"大头党".
协议&标准: TCP/IP:"大头党",Unicode:没有明确表明其"字节序倾向",仍保持中立;GB标准:还没有调查其"字节序倾向",感兴趣的可以找找相关白皮书.
4. 例子
/* 例1 */ INT16 n(1); //声明一个短整形(占两个字节)n,初始化值为1(Hex: 0x0001); *(char*)&n; //将n的地址解释为char类型指针,并解引用,也就是取其低地址中的数据,在x86等"小头党"的平台下我们将得到"1",说明LSB在低地址,也就验证了当前平台是"小头党",反之则是"大头党".
/* 例2 */ INT16 n(256); //声明一个短整形(占两个字节)n,初始化值为256(Hex: 0x0100); *(char*)&n; //将n的地址解释为char类型指针,并解引用,也就是取其低地址中的数据,在x86等"小头党"的平台下我们将得到"0",说明LSB在低地址,也就验证了当前平台是"小头党",反之则是"大头党".
这样"大头党"中INT16类型的256跟"小头党"中INT16类型的1内存排列是一样的,反之也是一样的.
这就是所谓的"字节序"问题.

## Slide 58: 寄存器寻址(Register Addressing)
操作数在CPU的内部寄存器中.
  AX,BX,CX,DX
  MOV AX, BX E=R
MOV
001
000

## Slide 59: 直接寻址(Direct Addressing)
地址码字段直接给出操作数在内存的地址. E=D
MOV AX , [200]
77
OP
X
D
200
200
内存
MOV
010
200

## Slide 60: 间接寻址(Indirect Addressing)
D单元的内容是操作数地址, D是操作数地址的地址
  E=(D)
400
788
200
400
需要访问两次内存,
速度慢，已被淘汰
内存
MOV
011
200

## Slide 61: 寄存器间接寻址(Register Indirect Addressing)
D单元的内容是操作数的地址,D是操作数地址的地址
  E=(R) MOV AX, [BX]
300
R001
300
400
400
788
内存
MOV
100
001

## Slide 62: 相对寻址 (Relative Addressing)
指令中的D加上PC的内容作为操作数的地址.
E=D+(PC)
2000
PC
2200
程序指令计数器
XXX
2200
内存
JMP
101
200

## Slide 63: 变址寻址(Index Addressing)---数组访问
指定一个寄存器R,其存放基址,R被称为变址寄存器。它与本指令的地址无关, R的内容可以随要求填入。
E=D+(R)
MOV AX, 32[SI] SI,DI 都称为变址寄存器
3000
操作数
R011
3032
内存
MOV
110
011
32

## Slide 64: 块寻址
用于I/O指令。对顺序连续的成块数据字进行寻址
  目的：压缩程序的长度，加快执行速度。
  用于：两个部件间的数据交换；程序，数据块的浮动。
  数据搬移子程序
若块的长度可变，格式如下：
操作码
源首址
长度
目首址
操作码
首址
标志位
末地址
数据块定长时：

## Slide 65: 不同寻址方式对比
MOV
000
38H
MOV
001
00
MOV
010
200
MOV
011
200
JMP
101
200
MOV
100
01
MOV
110
02
32
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
间接寻址
寄存器间接
相对寻址
变址寻址
0~255 -128~127
0~255# Reg
0~255 RAM Cell
0~216-1 RAM Cell
0~216-1 RAM Cell
PC-128~PC+127
0~216-1 RAM Cell
操作码5bit
寻址模式
形式地址D 8bit
寻址范围
S=D
E=R
E=D
E=(D)
E=(R)
E=(PC)+D
E=(R)+D
实地址E
-65-

## Slide 66: 堆栈寻址方式
堆栈---一组能存取数据的暂时存储单元。
硬件堆栈（寄存器串联堆栈）
  CPU内部一组串联的寄存器
  数据的传送在栈顶和通用寄存器之间进行
  栈顶不动，数据移动，进出栈涉及到栈内所有数据的移动
  栈容量有限：取决于堆栈寄存器的数量
软件堆栈（内存堆栈）
  内存区间做堆栈
  SP---堆栈指示器(栈指针),改变SP即可移动栈顶位置。
  栈顶移动，数据不动
  栈容量，栈数目自定义
  非破坏性读出

## Slide 67: 硬件堆栈
AX
AX
BX
BX
AX
CX
CX
BX
AX
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
CX
BX
AX
POP CX
堆栈顶
栈顶不动，数据移动

## Slide 68: 进栈
进栈--------累加器中的数送堆栈保存.
(AC) →堆栈MSP 堆栈指针(sp) －1 →sp
(AC)Mem[sp--]
a
PUSH a
PUSH b
PUSH c
100
99
98
97
SP
a
b
b
AC

## Slide 69: 出栈
出栈--------将堆栈中的数取出送累加器
堆栈指针(sp) ＋1 → sp （堆栈MSP）→ AC
Mem[++sp]AC
100
99
98
97
SP
a
b
b
AC
a

## Slide 70: 8088/8086典型指令
数据传送类
  取数 MOV AX，TEMP
  存数 MOV TEMP，AX
  传送 MOV AX，CX
算术运算类
  定点＋，－，×，÷
  ADD，ADC，INC，SUB，DEC MUL，DIV等
  浮点＋，－，×，÷ ，求反，求补 NEG，比较
逻辑运算类
  NOT，AND，OR，XOR，TEST

## Slide 71: 8088/8086典型指令
程序控制类
  无条件转移 JMP 条件转移 C，Z，N，P，V
  转子程序 JSR 子程序返回 RET 中断返回 IRET
输入/输出类
  IN AX，n OUT n, AX
字符串处理 字符串传送、转换、比较、查找
特权指令: 系统资源的分配和管理
其他类
  标志操作：CLC（clear carry flag)
  CLI (clear interrupt elable flag)
  HLT，WAIT，ESC，LOCK

## Slide 72: 精减指令系统(RISC)
选取使用频率最高的一些简单指令,指令条数少;
寻址方式简单
指令长度固定,指令格式简单
CPU设置大量寄存器
只有存/取数指令才能访问存储器,
其余指令的操作都在寄存器之间进行.
每一个机器周期完成一条机器指令。

## Slide 73: CISC与RISC的比较
特 征 | CISC |  |  | RISC | 
 | IBM 370/168 | VAX 11/780 | Intel 80486 | SPARC | MIPS R4000
开发年份 | 1973 | 1978 | 1989 | 1987 | 1991
指令数量/条 | 208 | 303 | 235 | 69 | 94
指令长度/B | 2～6 | 2～5 | 1～11 | 4 | 4
寻址方式 | 4 | 22 | 11 | 2 | 2
通用寄存器数/个 | 16 | 16 | 8 | 40～520 | 32
控制存储器大小/Kb | 420 | 480 | 246 | － | －
Cache大小/KB | 64 | 64 | 8 | 32 | 128

## Slide 74: 典型RISC机指令系统
机器型号 | 指令数 | 寻址方式 | 指令格式 | 通用寄存器数
RISC-I | 31 | 2 | 2 | 78
RISC-II | 39 | 2 | 2 | 138
MIPS | 55 | 3 | 4 | 16
SPARC | 75 | 4 | 3 | 120-136
MIPSR3000 | 91 | 3 | 3 | 32
i860 | 65 | 3 | 4 | 32

## Slide 75
例1. 字长16位，主存64K，指令单字长单地址，80条指令。寻址方式有直接、间接、相对、变址。请设计指令格式。
解：
  80条 ⌈log280⌉ =7 采用7位操作码
OP (7bits)
7bits

## Slide 76
答：指令格式及寻址方式的特点如下：
1）二地址指令；
2）操作码可指定16条指令；
3）源和目的均有8种寻址方式；
4）源地址寄存器和目的地址寄存器均有8个；
5）可寻址范围为1~64K
例2.分析以下指令格式及寻址方式特点？
OP
寻址方式
寄存器
寻址方式
寄存器
源地址
目标地址
15 12 11 9 8 6 5 3 2 0

## Slide 77
200
500
1100
200
100
500
800
100
200
2100
OP
X
D=100
PC=1000
R基=2000
寻址方式
X
操作数
立即
0
100
直接
1
200
间接
2
500
相对
3
100
变址
4
200
变址间址
5
500
有效地址E
S=D
E=D=100
E=(D)=200
E=(PC)+D=1100
E=(R)+D=2100
E=((R)+D)=200
3．设某机的指令格式、有关寄存器和主存内容如下，X为寻址方式，D为形式地址，请在下表中填入有效地址E及操作数的值。？

## Slide 78
OP
MS
RS
Md
Rd
15 12
11 6
5 0
源操作数
目的操作数
Ms/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数=(Rn)
001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数=((Rn))
010B | 寄存器间接，自增 | (Rn)+ | 操作数=((Rn)),(Rn)+1→(Rn)
011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址=(PC)+(Rn)
注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容
(11分)某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：10年研究生统考
转移地址采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式定义如下：
（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR至少需要多少位？

## Slide 79
OP
MS
RS
Md
Rd
15 12
11 6
5 0
源操作数
目的操作数
Ms/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数=(Rn)
001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数=((Rn))
010B | 寄存器间接，自增 | (Rn)+ | 操作数=((Rn)),(Rn)+1→(Rn)
011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址=(PC)+(Rn)
注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容
(11分)某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：
转移地址采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式定义如下：
（2）转移指令的目标地址范围是多少？

## Slide 80
Ms/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数=(Rn)
001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数=((Rn))
010B | 寄存器间接，自增 | (Rn)+ | 操作数=((Rn)),(Rn)+1→(Rn)
011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址=(PC)+(Rn)
(11分)某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：
（3）若操作码0010B表示加法操作，助记符为add，寄存器R4，R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，地址1234H中的内容为5678H，地址5678H中的内容为1234H，则汇编语句add (R4),(R5)+ 逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数，对应的机器码是多少？用十六进制表示。该指令执行以后，哪些寄存器和存储单元的内容会发生改变？改变后的内容是什么？

## Slide 81: 本章重点内容
指令系统基本概念
指令基本格式
指令系统寻址方式

## Slide 82: 作业
Page 232
  5.6
  5.7
  5.8
  5.9