## Slide 1
2.计算机数据表示方法
谭志虎 2018-9
Notes: 1

## Slide 2: 本章主要内容
2.1 非数值数据表示法
2.2 数值数据表示法
2.3 数据信息的校验

## Slide 3: 数据表示 Data Representation
非数值数据 Qualitative
  C语言 char型
数值数据 Quantitative
  整数 Integers
    Signed / Unsigned
    C语言 short int long 型
  非整数 Non-integers (Real)
    Signed / Unsigned
    C语言 float double 型
    int8_t uint8_t int16_t uint16_t
    int32_t uint32_t int64_t uint64_t
    汇编语言有无数据类型？

## Slide 4: 2.1.1 Character representation …
如何使用数值表示字符数据
Standards
  ASCII-American Standard Code for Information Interchange (ANSI 7bits)
  EBCDIC-Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code (IBM 8bits)
  Unicode

## Slide 5: ASCII
使用7bit表示128个字符
  From 000 0000 to 111 1111 27=128
注意：ASCII中的数字字符和数字本身不相等
几乎所有计算机均支持该代码集
但不是所有语言都能用128个字符表示
8Bit???
MSB=0

## Slide 6: Terminology
计算机利用寄存器存储数据
寄存器中每个位称bit (Binary DigiT)
最高有效位 (MSB) 最低有效位 (LSB)
1
1
0
1
1
0
0
1
7
6
5
4
3
2
1
0
MSB
Most significant bit
LSB
Least significant bit

## Slide 7: 2.1.2 汉字表示法
8 位数据仅能表示256个字符，常用汉字6000多个，故其无法表示汉字
GB2312国家标准
  1981年, 16位表示,又称为国标码或国际交换码
    一级常用汉字3755个，按汉语拼音排列
    二级常用汉字3008个，按偏旁部首排列
    非汉字字符682个
  94*94矩阵 区位码（行---区，列---位）
    一级汉字 16-55区 二级汉字 56-87区
    三级汉字 1-9区 用户自定义10-15区

## Slide 8: 汉字机内码
计算机内存储和处理汉字时使用的编码
  与ASCII码严格区分
  与区位码之间简单对应
汉字内码=区位码+0xA0A0
与ASCII字符的区别，最高有效位MSB=1

## Slide 9: 字模码
字模码是用点阵表示的汉字字型代码，是汉字的输出形式。
字模点阵的信息量是很大的，所占存储空间也很大。以16*16为例，每个汉字要占用32个字节，
因此字模点阵只能用来构成汉字库，而不能用于机内存储

## Slide 10: 汉字标准
GB2312-1980(GB0)(简体)
  6763个汉字
GB13000-1993
  20902个汉字 (Unicode 1.1版本)
汉字扩展规范GBK1.0 标准1995（非国家标准）
  21003个字符（兼容GB2312）
GB18030-2000(1/2/4字节编码)
  27484汉字 （向下兼容GB2312 GBK，GB13000）

## Slide 11: Charset
<META content="text/html; charset=gb2312"
… http-equiv=Content-Type>
charset=gb2312 简体中文 charset=big5 繁体中文 charset=EUC_KR 韩语 charset=Shift_JIS 或 EUC_JP 日语 charset=KOI8-R/Windows-1251俄语 charset=iso-8859-2 中欧语系 charset=utf-8 unicode多语言

## Slide 12: Unicode www.unicode.org
用于克服字符数字的限制
为所有语言中的字符分配唯一的代码
16 bit 字符集，65536 Unicode 字符
提供唯一的代码
  不论任何平台
  不论任何程序
  不论任何语言

## Slide 13: Universal Character Set ISO
UCS
  ISO 10646
  UCS-2 UCS-4
UTF (Unicode Transform format)
  UTF-7
  UTF-8
  UTF-16

## Slide 14: 记事本编码区别？
字符编码笔记：ASCII，Unicode和UTF-8
http://www.ruanyifeng.com/blog/2007/10/ascii_unicode_and_utf-8.html

## Slide 15: Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, Yotta physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html
1TB=???Byte
1TB drive＝1 x 1012 ＝931 x 230 bytes
1Mbits/s=???
1 Mbit/s = 106 bps
硬盘厂商及通讯行业是计算机行业唯一使用SI因子的

## Slide 16: 1999 New IEC Standard Prefixes
SI (International System of Units )仅指10进制
234可以访问多少存储单元?
2.5 TiB存储空间需要多少地址线进行译码？
MEMORIZE!

## Slide 17: 计算机中数据如何存储？
1 main()
2 {
3 char a=127,b=128,c=129; //8bits
4 printf("\n%d ",a);
5 printf("\n%d ",b);
6 printf("\n%d ",c);
7 return();
8 }
127
-127
-128
？？？？
机器数表示问题

## Slide 18: 不同机器码公式对比
 | -2n< x ≤0 | -1< x ≤ 0 | x ≥ 0
原码 | 2n−x | 1−x | x
反码 | 2n+1−1 + x | 2−2-n+x | x
补码 | 2n+1+ x | 2 + x | x
移码 | 2n+ x | 无 | 2n+ x

## Slide 19: 定点数机器码表示范围
n+1位定点数，数据位n位
定点整数
定点小数
原码反码
补码
  [1-2n, 2n-1]
  [2-n-1, 1-2-n]
  [-2n, 2n-1]
  [-1, 1-2-n]
移码
  [-2n, 2n-1]
  小数无移码
  (-2n, 2n)
  (-1, 1)
  [-2n, 2n)
  [-1, 1)
  [-2n, 2n)

## Slide 20: 机器码小结
MSB表示数符
4种定点编码方式
  原码 用来表示浮点（实）数的尾数
  反码 已不用于表示数值数据
  补码 50年代开始成为整数标准
  移码 用于浮点数阶码
补码优势
  模运算，加、减运算统一
  唯一0，方便使用

## Slide 21: C语言中的机器码？
main()
{
char a=127,b=128,c=129;d=257
printf("\n%d ",a);
printf("\n%d ",b);
printf("\n%d ",c);
printf("\n%d ",d);
return(0);
}
127
-127
-128
？？？？
机器码赋值
真值输出
变量a，b,c机器码实际存储值是多少？
1

## Slide 22: 变量内存值？
char 127 = 127 = 7F
char 128 = -128 = FFFFFF80
char 129 = -127 = FFFFFF81
8081-FF7F
机器码赋值
真值输出
机器码输出
内存输出

## Slide 23
a=127;
b=128;
c=129;
d=-1;
aedx
aeax
edx形参
eax形参
打印格式地址形参
调用printf
变量a，b,c,d内存地址为啥不连续？

## Slide 24: C语言中的定点数
无符号整数
  unsigned char
  unsigned short
  unsigned int
  一般用于地址运算，编号表示
有符号整数
  char short int long
  采用补码表示
无符号整数的最大值大于位数相同的带符号整数的最大值
  8位无符号整数最大是255（1111 1111）
  8位带符号整数最大为127（0111 1111）

## Slide 25: 32 位补码表示范围
[-231，231-1]
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = 0ten 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = + 1ten 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010two = + 2ten ... 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = + 2,147,483,646ten 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = + 2,147,483,647ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two = – 2,147,483,648ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = – 2,147,483,647ten 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010two = – 2,147,483,646ten ... 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101two = – 3ten 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two = – 2ten 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111two = – 1ten
maxint
minint

## Slide 26: Father” of the IEEE 754 standard
80年代初，各机器内部浮点数表示还没有统一
相互不兼容，机器之间传送数据时，带来麻烦
1970年代后期, IEEE成立委员会着手制定浮点数标准
1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定
现在所有计算机都采用IEEE 754来表示浮点数
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/
ieee754status/754story.html
This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan.

## Slide 27: 浮点数标准 IEEE754
32/64位浮点数（Float/Double）
构成：阶码E，尾数M，符号位S
N = (-1)SX M X 2E
S(1bit) | E(23~30共8bit) | M(0~22共23bit)
S(1bit) | E(52~62共11bit) | M(0~51共52bit)

## Slide 28: 浮点数标准 IEEE754
规格化数(Normal) 双精度
(-1)s×1.m×2e-127 (-1)s×1.m×2e-1023
非规格化数(Subnormal)(e=0)
(-1)s×0.m×2-126 (-1)s×0.m×2-1022
尾数部分采用原码表示，故表示范围对称
emin=1, emax=254/2046
规格化数最高数字位恒为1
将1缺省存储(隐藏位，implicit)，可节约尾数数据位

## Slide 29: 32位单精度浮点数编码格式
+0/-0
0
0
0/1
(-1)S× (0.f) ×2(-126)
f(非零)
0
0/1
(-1)S× (1.f) ×2(e-127)
f
1~254
0/1
- ∞
0
255
1
+∞
0
255
0
sNaN Signaling NaN
非零0xxxx
255
0/1
NaN Not a Number
1xxxx
255
0/1
表示
尾数
阶码
符号位

## Slide 30: 例子
main()
{
int a=1; a=a/0;
printf("a=%d",a);
return;
}
程序出错 Why？
main()
{
float a=1.0,b=-1.0;
a=a/0; b=b/0;
printf("a=%f b=%f",a,b);
return;
}
a=1.#INF00 b=-1.#INF00
a = 正无穷 b=负无穷
7F80-0000 FF80-0000
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 31: 例子
main()
{
float a=0.0, b;
a=a/0; b=-sqrt(-1);
printf ("a=%f b=%f",a,b);
return;
}
a=-1.#IND00 b=1.#QNAN0
FFC0-0000
7FC0-0000
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 32: 例子
float data is equal
int data is not equal
8000-0000
0000-0000
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 33: IEEE754 规格化浮点数表示范围
格式 | 最小值 | 最大值
单精度规格化 (-1)s×1.m×2e-127 | Emin=1, M=0, 1.0×21-127 = 2-126 | Emax=254, f=1.1111…1×2254-127 = 2127×(2-2-23)
单精度非规格化 (-1)s×0.m×2-126 | E=0, M=2-23, 2-23×2-126 = 2-149 | E=0, f=0.1111…1×2-126 = 2-126×(1-2-23)
双精度规格化 (-1)s×1.m×2e-1023 | Emin=1, M=0, 1.0×21-1023 =2-1022 | Emax=2046, f=1.1111…1×22046-1023 =21023×(2-2-52)
双精度非规格化 (-1)s×0.m×2-1022 | E=0, M=2-52, 2-52×2-1022 =2-1079 | E=0,f=0.11111…1×2-1022 =2-1022×(1-2-52)

## Slide 34: 浮点数转换实例
3.3  IEEE 754 float
十进制转换二进制 3.310=11.01001100110011001100...2
规格化=1.10100110011001100110011(0011)×21
8位阶码=1+127=127=10000000
23位尾数=10100110011001100110011 (舍入后变小)
最终表示为
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
尾码
阶码
4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## Slide 35: 浮点数转换实例
1.1  IEEE 754 float
十进制转换二进制 1.110=1.0001100110011001100...2
规格化，将最高位变成一
=1.00011001100110011001100(1100…)×20
8位阶码=0+127=127=01111111
23位尾数=00011001100110011001101(变大)
最终表示为
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
尾码
阶码
3 | F | 8 | C | C | C | C | D

## Slide 36: Double 3.3/1.1
void double_currency_test()
{
double a,b,c;
a=3.3; b=1.1;
c=a/b;
Output64BitHex(&a);
Output64BitHex(&b);
Output64BitHex(&c);
printf("%.60f \n",a);
printf("%.60f \n",b);
printf("%.60f \n",c);
}

## Slide 37: Float 3.3/1.1
void float_currency_test()
{
float a,b,c;
a=3.3; b=1.1;
c=a/b;
Output32BitHex(&a);
Output32BitHex(&b);
Output32BitHex(&c);
printf("%.60f \n",a);
printf("%.60f \n",b);
printf("%.60f \n",c);
}

## Slide 38: Double 3.3/1.1
Double 3.3/1.1
400A-6666-6666-6666
3FF1-9999-9999-999A
4007-FFFF-FFFF-FFFF
3.29999999999999980000
1.10000000000000010000
2.99999999999999960000
Float 3.3/1.1
4053-3333
3F8C-CCCD
4040-0000
3.29999995231628420000
1.10000002384185790000
3.00000000000000000000
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
尾码
阶码
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 39: 浮点数的表示范围与精度
阶码越长，表示范围越大，精度越高(规格化)
阶码相同，尾数越长，数据精度越高
浮点数扩大了数值表示的范围， 未增加表示数值的个数
绝对值越大，浮点数分布越稀疏，浮点数是离散空间
浮点运算不满足结合律
  （2-126+1020）-1020=? 2-126+(1020-1020)=?
0
2-126
2-125
2-124
2-123
非规格化数

## Slide 40: 判断表达式
int i; float f; double d;
i==(int)(float)i
f==(float)(int)f
i==(int)double(i)
f==(float)(double)f
d==(float)d
f==-(-f)
(d+f)-d==f

## Slide 41: C语言浮点数总结
float，double型对应IEEE754 单精度和双精度
浮点数在数轴上分布不均匀，数轴右侧分布更稀疏
  浮点数运算不满足结合律
  (d+f)-d=f
Int 32位 float 32位在整数区域仅部分重叠
  i==(int)(float)i 不成立
Int 32位 double 64位在整数区域完全重叠
  i==(int)(double)i 成立
0
2-126
2-125
2-124
2-123

## Slide 42: C语言浮点数总结
Float数据集是double的子集
  f==(float)(double)f 成立
浮点数尾数原码表示
  f==-(-f) 成立
浮点数存在两个零
  C语言不关注
  浮点运算指令实现必须考虑这个因素